ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ

(ЦГО)

ОГЛЯД

про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України за даними спостережень

гідрометеорологічних організацій

у 2015 році

Київ

2016

ВСТУП

У даному Огляді узагальнено інформацію про стан забруднення навколишнього природного середовища на території України у 2015 році.

При підготовці Огляду використано матеріали аналітичних досліджень згідно з чинними нормативно-методичними документами в пунктах мережі базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища проб об’єктів навколишнього природного середовища, відібраних організаціями національної гідрометеорологічної служби, підпорядкованими Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Аналіз аерохімічних проб здійснювався в 27-ми лабораторіях, гідрохімічних проб прісних вод – в 10-ти лабораторіях, морських вод – в 4-х лабораторіях. Радіометричні показники визначалися в трьох лабораторіях. Лабораторії ЦГО крім аналітичних робіт відповідно до Програми спостережень здійснювали методичний супровід та контроль і оцінку якості результатів аналізів, отриманих в підрозділах мережі гідрометслужби.

У зв’язку з анексією Криму Російською Федерацією та напад Росії на територію Донбасу кількість міст, де виконувалися спостереження за станом забруднення атмосферного повітря на мережі гідрометслужби у 2015 р., зменшилась до 39.

У розділі «атмосферне повітря» за 2015 р. відсутня інформація про вміст бенз(а)пірену через припинення діяльності Донецької регіональної лабораторії атмосфери (РЛА), яка виконувала обробку та хімічний аналіз пилових фільтрів для визначення концентрації цієї домішки у повітрі.

Мережа спостережень за станом забруднення поверхневих вод у 2015 р.  через  анексію Криму  та  проведення  антитерористичної  операції  на сході країни у Донецькій та Луганській областях зменшилась на 35 водних об’єктів, 41 пункт (у порівнянні з 2013 р.).

Гідробіологічні показники, а також вміст пестицидів та важких металів у ґрунтах визначалися виключно в аналітичних лабораторіях Центральної геофізичної обсерваторії.

Узагальнення всіх матеріалів спостережень та підготовку даного Огляду виконано у інформаційно-аналітичних відділах ЦГО.

Узагальнені результати спостережень та висновки про стан забруднення навколишнього природного середовища в країні є важливим елементом інформаційної підтримки реалізації завдань державного контролю за джерелами забруднення навколишнього природного середовища.

Інформація про фактичні рівні забруднення навколишнього природного середовища, що надана в Огляді, дозволить також використовувати ці дані для оцінки ефективності здійснення природоохоронних заходів.

- Забруднення атмосферного повітря і атмосферних опадів.

1.1. Атмосферне повітря.  Оцінка стану забруднення  атмосферного  повітря в містах України здійснена за даними спостережень у 39 містах на 129 стаціонарних постах державної системи моніторингу гідрометслужби. В атмосферному повітрі визначався вміст 27-ми забруднювальних речовин, включаючи вісім важких металів.

Середня за рік концентрація формальдегіду у містах України, де проводились спостереження, була на рівні 2,7 гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.), діоксиду азоту – 1,5 ГДКс.д. (табл. 1.1). Середньорічні концентрації завислих речовин та фенолу становили 1,0 ГДКс.д.

Перевищення відповідних ГДКс.д.  за середньорічними концентраціями спостерігалось з формальдегіду та діоксиду азоту у 23 містах, завислих речовин – у 11, фенолу – у 6, оксиду вуглецю, аміаку і фтористого водню – у 2,  оксиду азоту і сажі – в одному місті.

За даними спостережень у 2015 р. у список міст з найбільшим рівнем забруднення атмосферного повітря ввійшли 15 міст країни – це Кривий Ріг, Херсон, Дніпpодзеpжинськ, Дніпропетровськ, Одеса, Краматорськ, Лисичанськ, Слов’янськ, Миколаїв, Маріуполь, Київ, Запоріжжя, Ужгород, Луцьк, Рубіжне. Високий рівень забруднення атмосферного повітря вказаних міст був обумовлений здебільшого підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин – формальдегіду, фенолу, фтористого водню, аміаку, з основних домішок – завислих речовин, діоксиду азоту, оксиду вуглецю (рис. 1.1).

Таблиця 1.1.

Вміст основних забруднювальних речовин в атмосферному повітрі за даними спостережень гідрометеорологічної служби, 2015 р.

| Речовина | Клас небез-пеки | Кількість міст, охоплених спостере-женнями | Середньо-річний вміст, мг/м3 | Середньо-добові ГДК | Макси-мальний вміст, мг/м3 | Макси-мально разові ГДК | Частка міст (%), де середньорічний вміст перевищував: | Частка міст (%), де максимальний разовий вміст перевищував: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ГДК | 5 ГДК | 10 ГДК | 1 ГДК | 5 ГДК | 10 ГДК |
| Завислі речовини | 3 | 36 | 0,15 | 0,15 | 2,8 | 0,5 | 31 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 |
| Діоксид сірки | 3 | 39 | 0,016 | 0,050 | 0,890 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Оксид вуглецю | 4 | 35 | 1,7 | 3,0 | 22,0 | 5,0 | 6 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Діоксид азоту | 3 | 39 | 0,06 | 0,04 | 1,96 | 0,20 | 59 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 |
| Оксид азоту | 3 | 23 | 0,03 | 0,06 | 0,83 | 0,40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Сірководень | 2 | 11 | 0,002 | -* | 0,036 | 0,008 | - | - | - | 45 | 0 | 0 |
| Фенол | 2 | 17 | 0,003 | 0,003 | 0,041 | 0,010 | 35 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| Фтористий водень | 2 | 11 | 0,003 | 0,005 | 0,075 | 0,020 | 18 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Хлористий водень | 2 | 10 | 0,06 | 0,20 | 0,63 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Аміак | 4 | 16 | 0,02 | 0,04 | 0,57 | 0,20 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Формальдегід | 2 | 30 | 0,008 | 0,003 | 0,159 | 0,035 | 77 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |

*  - відповідні ГДКс.д. для сірководню не встановлено

Більша кількість міст з високим рівнем забруднення атмосферного повітря знаходиться у Дніпропетровській області – 3 міста (одне з них з дуже високим рівнем забруднення),  у Донецькій області – 3, у Луганській області – 2 міста. Інші міста – це сім  обласних центрів та столиця України.

У 2015 р. в двох містах за двома шкідливими домішками було зафіксовано 68 випадків високого забруднення (ВЗ) атмосферного повітря, коли максимальна концентрація забруднювальної речовини досягала ≥5 ГДКм.р. (у 2014 р. – 20 випадків ВЗ). У Вінниці на ПСЗ № 2 (вул. Немирівське шосе, 29) з березня по грудень відмічено 65 випадків ВЗ з діоксиду азоту з максимальними концентраціями до 9,8 ГДКм.р. (у минулому році у Вінниці було зафіксовано 13 випадків ВЗ діоксидом азоту). У Харкові у березні зафіксовано 3 випадки ВЗ завислими речовинами з максимальною концентрацією 5,6 ГДКм.р.

Найбільші рівні середньорічних та максимальних концентрацій в атмосферному повітрі міст України надаються у таблиці 1.2.

Таблиця1.2. Перелік забруднювальних речовин, вміст яких в атмосферному повітрі міст зумовив найбільше забруднення за середньорічними і максимальними концентраціями (у кратності ГДК) в 2015 р.

| Речовина | За середньорічним вмістом | За максимально разовим вмістом |
| --- | --- | --- |
|  | Місто | Переви-щення | Місто | Переви-щення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Завислі | Кривий Ріг | 5,3 | Харків | 5,6 |
| речовини | Дніпродзержинськ | 2,8 | Кривий Ріг | 4,8 |
|  | Дніпропетровськ | 2,3 | Дніпродзержинськ | 3,0 |
|  | Кіровоград | 1,7 | Дніпропетровськ | 3,0 |
|  | Олександрія | 1,5 | Ужгород | 2,4 |
| Діоксид сірки | Перевищень ГДК не | зафіксовано | Краматорськ | 1,8 |
| Оксид вуглецю | Рубіжне | 1,7 | Київ | 4,4 |
|  | Лисичанськ | 1,4 | Краматорськ | 3,8 |
|  | Дніпродзержинськ | 1,0 | Харків | 2,8 |
|  | Краматорськ | 1,0 | Полтава | 1,8 |
|  | Ужгород | 1,0 | Рівне | 1,8 |
|  |  |  | Слов'янськ | 1,8 |
|  |  |  | Дніпропетровськ | 1,6 |
|  |  |  | Кривий Ріг | 1,6 |
| Діоксид азоту | Київ | 3,5 | Вінниця | 9,8 |
|  | Херсон | 2,8 | Київ | 3,6 |
|  | Луцьк | 2,5 | Ужгород | 2,6 |
|  | Біла Церква | 2,3 | Кременчук | 2,2 |
|  | Дніпропетровськ | 2,3 | Слов'янськ | 2,2 |
|  | Запоріжжя | 2,3 | Кривий Ріг | 2,1 |
|  | Житомир | 2,0 | Дніпродзержинськ | 2,1 |
|  | Слов'янськ | 2,0 | Херсон | 2,0 |
|  | Чернігів | 2,0 | Луцьк | 2,0 |
| Оксид азоту | Київ | 1,5 | Хмельницький | 2,1 |
|  | Запоріжжя | 1,0 | Київ | 1,0 |

Продовження таблиці 1.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сірководень | Дніпродзержинськ | 0,006мг/м3 | Дніпропетровськ | 4,5 |
|  | Одеса | 0,003мг/м3 | Маріуполь | 2,0 |
|  | Рівне | 0,003мг/м3 | Рівне | 2,0 |
| Фенол | Дніпродзержинськ | 2,3 | Херсон | 4,1 |
|  | Запоріжжя | 2,0 | Рівне | 3,7 |
|  | Херсон | 1,7 | Краматорськ | 3,3 |
|  | Краматорськ | 1,3 | Слов'янськ | 3,3 |
|  | Луцьк | 1,3 | Кременчук | 3,0 |
|  | Одеса | 1,3 | Маріуполь | 2,5 |
| Сажа | Одеса | 1,2 | Харків | 3,5 |
| Фтористий | Рівне | 1,6 | Краматорськ | 3,8 |
| водень | Одеса | 1,4 | Вінниця | 3,4 |
| Хлористий | Перевищень ГДК не | зафіксовано | Чернівці | 3,2 |
| водень |  |  | Рівне | 1,4 |
| Аміак | Дніпродзержинськ | 1,3 | Черкаси | 2,9 |
|  | Черкаси | 1,3 | Дніпродзержинськ | 1,4 |
|  | Дніпропетровськ | 1,0 | Кривий Ріг | 1,2 |
| Формальдегід | Херсон | 5,0 | Ужгород | 4,5 |
|  | Лисичанськ | 4,7 | Слов'янськ | 3,6 |
|  | Миколаїв | 4,7 | Краматорськ | 3,1 |
|  | Краматорськ | 4,3 | Кривий Ріг | 2,6 |
|  | Кривий Ріг | 4,0 | Маріуполь | 2,6 |
|  | Маріуполь | 4,0 | Дніпропетровськ | 2,3 |
|  | Одеса | 4,0 | Херсон | 2,3 |
|  | Слов'янськ | 4,0 | Вінниця | 2,3 |

Загальний рівень забруднення атмосферного повітря в Україні за (ІЗА) становив у 2015 р. 7,7 і оцінювався, як високий. Порівняно з попереднім роком він дещо підвищився за рахунок зростання середньорічного вмісту формальдегіду. Поряд з цим зафіксовано незначне зниження вмісту завислих речовин, оксиду вуглецю та хлористого водню.

На рис.1.2 представлена зміна ІЗА по Україні з 1992 р. по 2015 р. та динаміка викидів від стаціонаpних джерел в атмосферу (обсяги викидів наведені за даними Держстату України*).

1.2 Атмосферні опади. Спостереження за хімічним складом атмосферних опадів проводились на 36-ти метеостанціях мережі гідрометслужби, за кислотністю опадів (рН) – на 39 метеостанціях.

Аніони: У 2015 р. спостерігалося підвищення вмісту усіх аніонів: середній вміст сульфат-іону становив 8,81 мг/дм3 проти 6,94 мг/дм3 у 2014 р., нітрат-іону – 2,17 мг/дм3 проти 1,87 мг/дм3 у попередньому році, гідрокарбонат-іону – 6,38 мг/дм3 проти 5,24 мг/дм3 у 2014 р. Середній вміст іону хлору у порівнянні з минулим роком збільшився до 0,70 мг/дм3 проти 0,53 мг/дм3 у 2014 р. (рис. 1.3).

У просторовому розподілі аніонів максимальні значення нітратів, хлоридів та гідрокарбонатів відмічались на сході та заході країни. Характерними для сульфат-іону лишилися стабільні максимуми на півночі – у Києві – 7,07 мг/дм3, на півдні – у Одесі – 12,91 мг/дм3, на сході  у Волновасі (Донецька обл. ) – 19,97 мг/м3,  на заході – у Міжгір’ї  (Закарпатська обл.) – 22,76 мг/дм3.

Катіони: Середній вміст усіх катіонів, крім іону амонію, мав тенденцію до збільшення у порівнянні з попереднім роком.

Просторовий розподіл концентрацій іонів металів мав характер, подібний до просторового розподілу сульфат-іону, тобто спостерігалися максимуми у промислових регіонах на сході та заході країни.

За даними 2015 р. спостерігалось незначне зменшення вмісту іону амонію – 0,48 мг/дм3 проти 0,75 мг/дм3 у 2014 р.

Сумарний вміст основних іонів (загальна мінералізація). Загальна мінералізація опадів характеризувалась зоною західного та східного максимуму. Локальні максимальні значення загальної мінералізації рідких опадів зареєстровані на заході у Міжгір’ї (Закарпатська обл.) – 64,43 мг/дм3, на сході – у Волновасі (Донецька обл.) – 64,00 мг/дм3, на півдні – у Кирилівці (Запорізька обл.) – 41,80 мг/дм3, на півночі – у Києві – 20,62 мг/дм3 .

Домінуючим типом опадів на більшій частині території України залишився сульфатно-гідрокарбонатний.

Загалом у хімічному складі опадів протягом кількох останніх років в Україні різких змін не спостерігалось.

Кислотність опадів. За кислотністю у 2015 р. переважали нормальні та помірно лужні опади – 68,80% та 21,49% відповідно. Помірно кислі опади спостерігалися у 9,54% випадків (рис.1.4).

Найбільший відсоток помірно лужних опадів зафіксовано на території Харкова – 89,19%, Запоріжжя – 82,19%, Волновахи (Донецька обл.) – 56,00%, Баштанки  (Миколаївська обл.) – 55,56 %. Найбільший відсоток помірно кислих опадів зафіксовано у Світязі (Волинська обл.) – 100%, Одесі – 62,34%, Івано-Франківську – 42,97%, Кіровограді – 26,67%.

Кислі та лужні опади у 2015 р. були для України загалом рідкісним явищем;  з досліджених дощів спостерігалось 0,10% кислих та 0,07% – лужних дощів.  Кислі опади спостерігались, в основному, на станціях Одеської та Київської областей. Лужні опади спостерігались у м. Кіровоград.

Рис. 1.4.  Кислотність опадів у процентному співвідношенні загалом по Україні у 2015 році

Сніговий покрив. У зимовий період 2014-2015 рр. на 53-х метеостанціях проводились спостереження за хімічних складом снігового покриву. За даними спостережень  вміст  сульфатів був у межах  3,52 - 40,00 мг/дм3, азоту амонійного – 0,18 - 2,59 мг/дм3, нітратів – <0,01 - 10,06 мг/дм3, хлоридів – <0,01 - 2,50 мг/дм3.

Найвищі рівні загальної мінералізації талих вод снігового покриву у 2014-2015 рр. спостерігалися на сході України, зокрема на М Артемівськ Донецької області – 122,29 мг/дм3 та на півночі на М Дружба Сумської області – 125,02 мг/дм3.

У порівнянні з попереднім зимовим періодом 2013-2014 рр. рівень забруднення снігового покриву хімічними речовинами підвищився – спостерігалось збільшення вмісту сульфатів, нітратів, хлоридів та металів.

Величина рН снігового покриву здебільшого була нейтральною, але на станції Нижні Ворота Закарпатської області було зафіксовано кислі опади з рН – 4,09;   на 13-ти станціях зафіксовано  слабо кислі опади.

1.3. Транскордонне забруднення атмосферного повітря і опадів.  На двох станціях спостережень за транскордонним перенесенням забруднювальних речовин – М Світязь (Волинської обл.)  та  М Рава-Руська (Львівської обл.) середньорічні концентрації діоксиду сірки та діоксиду азоту не перевищували санітарно-гігієнічні нормативи і знаходились у межах від 0,01-0,04 ГДКс.д. та 0,25-0,5 ГДКс.д. відповідно. Перевищення ГДКс.д. за максимальними величинами з діоксиду азоту спостерігалось на метеостанції Світязь  в 0,3% від загального обсягу проб, а на метеостанції Рава-Руська – в 3 % проб.

У порівнянні з попереднім роком на М Світязь та М Рава-Руська середньорічні концентрації з діоксиду сірки та діоксиду азоту не змінились.

Концентрації хімічних сполук в опадах коливались у межах, характерних для багаторічних спостережень. Середньорічні величини рН опадів на М Світязь були здебільшого слабо кислі, а на М Рава-Руська – нейтральні.

# 1.4. Радіоактивне забруднення атмосферного повітря.  Протягом 2015 р. радіаційний стан на території України залишався стабільним. За даними мережі спостережень національної гідрометеорологічної служби України потужність експозиційної дози (ПЕД) гамма-випромінення на більшій частині території країни знаходилась в межах рівнів, обумовлених випромінюванням природних радіонуклідів  та  космічним випроміненням і складала 6-21 мкР/год. На пунктах контролю, що розташовані на території України, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, гамма-фон складав 7-26 мкР/год, максимальні рівні фіксувались на метеостанції Чорнобиль.

В районах розташування діючих атомних електростанцій ПЕД гамма-випромінення знаходилась в межах: Запорізька АЕС – 6-21 мкР/год, Південно-Українська АЕС – 6-21 мкР/год, Рівненська АЕС – 7-16 мкР/год, Хмельницька АЕС – 7-17 мкР/год.

У Києві протягом 2015 р.  гамма-фон коливався в межах 8-16 мкР/год,  за  середнього  показника  11 мкР/год.

Сумарна бета-активність приземного шару атмосфери натепер визначається переважно радіонуклідами природного походження (ізотопами урану, торію та продуктами їх поділу) і в останні 20 років відповідає рівням, близьким до передаварійних значень. За даними спостережень, у 2015 р. сумарна бета-активність приземного шару повітря становила в середньому по країні 17,6(10–5 Бк/м3, що практично відповідає рівню попереднього року (17,8(10–5 Бк/м3). Середня за рік щільність випадів бета-активних елементів склала, як і  у 2014 р., 1,6 Бк/м2 за добу.

Основним джерелом надходження до атмосфери техногенних радіоактивних елементів (насамперед, це реакторні та вибухові цезій-137 і стронцій-90) на території України залишається вітровий підйом радіоактивних ізотопів з поверхні ґрунту, забрудненого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та в результаті випробування ядерної зброї у другій половині минулого сторіччя.

Середня за рік концентрація цезію-137 в атмосферних аерозолях склала  у 2015 р. 0,71(10–5 Бк/м3 (у попередньому році 0,42(10–5 Бк/м3). Вміст стронцію-90 у приземному шарі атмосфери залишився близьким до рівня попереднього року і складав в середньому 0,08(10–5 Бк/м3.

Середня  по території країни  щільність  випадів  цезію-137  складала 3,88 Бк/м2 за рік, стронцію-90 – 2,13 Бк/м2 за рік (у 2014 році – відповідно 4,23 Бк/м2 та 2,25 Бк/м2 за рік).

У зоні відчуження (пункт контролю Чорнобиль, відстань до ЧАЕС 16 км) середня за 2015 р. концентрація цезію-137 в атмосферних аерозолях дорівнювала 1,89(10–5 Бк/м3, що перевищує доаварійні значення у 23,6 разів, концентрація стронцію-90 (0,28(10–5 Бк/м3) – у 3,5 разів вища за значення 1985 р. На території ближньої до ЧАЕС зони (до 10 км), за даними Державного спеціалізованого підприємства (ДСП) «Чорнобильський спецкомбінат» Державного агентства України з управління зоною відчуження, концентрації техногенних радіонуклідів у повітрі у 10-100 і більше разів вищі за ті, що реєструються на метеостанції Чорнобиль ЦГО ДСНС України.

Протягом весняно-літнього періоду на території зони відчуження неодноразово виникали загоряння лісових масивів, чагарників, сухої трави та лісової підстилки (наймасштабніша з 1992 р. пожежа сталась 28 квітня - 2 травня 2015 р.). Спостереження поблизу осередків горіння, які здійснював ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» ДАЗВ, виявили випадки збільшення концентрації цезію-137 та стронцію-90 у повітрі до значень, що перевищують контрольні рівні, встановлені для зони  відчуження (для колишніх населених пунктів – місць перебування окремих контингентів персоналу). Однак виносу за межі зони відчуження радіонуклідів, що надійшли у атмосферу при згорянні радіоактивно-забрудненої біомаси, пунктами спостережень гідрометслужби не зафіксовано.

Загалом в Україні тривають процеси очищення атмосфери від радіонуклідів техногенного походження. На рис.1.5-1.6 відображена динаміка забруднення атмосфери радіонуклідами з 1980-83 рр. до 2015 р. для міст Києва та Чорнобиля. Після різкого підвищення забруднення повітря у квітні 1986 р., зумовленого значною мірою короткоживучими радіонуклідами з аварійного реактору, починаючи вже з 1989 р. сумарна бета-активність, що обумовлена переважно природними радіоактивними елементами, суттєво перевищує техногенну складову як у приземному шарі атмосфери (рис.1.5), так і у випадах (рис.1.6). Концентрація цезію-137 та стронцію-90 у приземному шарі атмосфери, починаючи приблизно з 1998 р., коливається в межах, близьких до передаварійних рівнів. При цьому абсолютні значення забруднення повітря цезієм-137 та стронцієм-90 залишались на 4-5 порядків меншими за допустимі концентрації, встановлені НРБУ–97 для населення (категорія В).

Отже, концентрація радіоактивних елементів як природного, так і штучного походження в приземному шарі атмосфери знаходиться у стабільному стані. Поступове подальше зниження концентрації штучних радіонуклідів відбуватиметься як за рахунок їх природного розпаду, так і внаслідок зменшення їх надходження до приземного шару атмосфери за рахунок вторинного вітрового підйому, що обумовлено міграцією цих радіонуклідів у нижні шари ґрунту. Проте, на фоні цієї загальної тенденції не виключена ймовірність підвищення радіоактивності приземної атмосфери у випадку техногенних аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах як на території України, так і за її межами, а також внаслідок небезпечних та стихійних метеорологічних явищ.

Рис.1.5. Динаміка середньорічної концентрації у приземному шарі атмосфери  радіоактивних аерозолів у порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням розпаду станом  на 31.12.2015 р.)

Рис. 1.6.  Динаміка щільності радіоактивних випадів на території України у порівнянні з передаварійними значеннями (з урахуванням розпаду станом на 31.12.2015 р.)

2. Забруднення поверхневих вод.

2.1. Гідрохімічна оцінка якості вод. Спостереження за станом забруднення поверхневих вод за гідрохімічними показниками проводились організаціями гідрометслужби на 121 водному об’єкті (104 річках, 9 водосховищах, 7 озерах, 1 каналі) у 201 пунктах і 324 створах. Кількість відібраних проб склала 3228.

Водні об’єкти України забруднені переважно сполуками важких металів, сполуками азоту, нафтопродуктами, фенолами, сульфатами.

У 2015 р. було виявлено п’ять випадків низького вмісту розчиненого у воді кисню на рівні екстремально високого забруднення (ЕВЗ) на трьох водних об'єктах: у Львівській області на р. Полтва в районі м. Львова – три випадки; на р. Мерло в районі м. Богодухів (Харківська область) - один випадок;  на  озері Китай у с. Червоний Яр (Одеська область) – один випадок.

Високе забруднення (ВЗ) спостерігалось у 332 випадках на 51 водному об'єкті (42% від загальної кількості об’єктів, де здійснювалися спостереження).

Вміст розчиненого у воді кисню нижче 3 мг/дм3 відмічався протягом року у р. Полтва в районі міст Львів, Буськ  у 10 випадках та в одному випадку на р. Південний Буг - м. Хмельницький. У воді р. Полтва в районі Львова збільшення біохімічного споживання кисню (БСК5) до рівня ВЗ спостерігалось у 12 випадках.

Найбільша кількість випадків ВЗ була зареєстрована у річках басейну Західного Бугу, Дунаю, Південного Бугу, Дніпра, Сіверського Дінця. У відносно задовільному стані знаходились води річок Карпат.

Загалом частка виявлених випадків ЕВЗ та ВЗ порівняно з минулим роком майже не змінилась і склала 10,4% від загальної кількості спостережень (проти 10,7 % у 2014 р.).

У 2015 р. у переважній більшості річкових басейнів продовжувала зберігатися сприятлива тенденція до зменшення вмісту у воді сполук азоту, крім річок басейну Західного Бугу та р. Південний Буг, де концентрації сполук азоту зросли.

Рівень забруднення поверхневих вод важкими металами залишається  високим. Збільшення концентрацій сполук міді, мангану відбулось в басейні р. Дунай, залишаються досить високими концентрації міді у  пунктах  р. Дністер та його притоків.

Відбулось зменшення вмісту сполук азоту нітритного та хрому шестивалентного у пунктах р. Дунай, сполук мангану, заліза загального – у річках Сіверського Дінця.

У дніпровських водосховищах продовжує спостерігатися тенденція  до зменшення  у воді сполук важких металів: у Дніпровському водосховищі  – сполук міді, цинку, мангану, заліза загального, у Київському – сполук міді, мангану, у Кременчуцькому, Дніпродзержинському – сполук міді, у Каховському водосховищі – сполук цинку та мангану.

У більшості річок басейнів Дніпра, Південного Бугу якість води за хімічними речовинами суттєво не змінилась.

Басейн р. Західний Буг. Основним джерелом надходження забруднювальних речовин у р. Західний Буг та р. Полтва є недостатньо очищені води комунального господарства міста Львів. Як і у попередніх роках, ці річки характеризуються хронічно високим забрудненням. У звітному періоді відмічено зростання сполук азоту амонійного на ділянках Західного Бугу, на притоках річки, зокрема на р. Полтва. Межі середніх концентрацій цієї хімічної речовини складали 1 - 18 гранично допустимої концентрації (ГДК) на р. Західний Буг та 24 - 31 ГДК (рівень високого забруднення - ВЗ) – на р. Полтва Максимальні разові концентрації азоту амонійного  досягали  43 ГДК  (р. Західний Буг - м. Кам’янка-Бузька)  та  57 - 59 ГДК (р. Полтва - міста Львів та Буськ) - табл. 2.1.

У пунктах р. Західний Буг середньорічні концентрації сполук азоту  нітритного перевищували ГДК у 4 - 8 разів (у 2014 р. – у 3 - 7 разів). Погіршення якості води відбулось за рахунок збільшення сполук азоту нітритного в районі м. Буськ та м. Кам’янка-Бузька. Максимальний вміст у цих пунктах досягав 27 - 29 ГДК проти 8 – 22 ГДК у 2014 р.

У воді р. Полтва підвищились середньорічні концентрації сполук мангану до 6 ГДК, разові – до 11 ГДК.

Дещо вище, ніж у попередньому році, відмічена забрудненість р. Луга (права притока Західного Бугу) сполуками міді, цинку, заліза загального. Максимальні концентрації становили 28 ГДК, 16 ГДК, 8 ГДК відповідно.

Суттєво не змінилась якість води в басейні Західного Бугу за вмістом сполук хрому шестивалентного, фенолів та нафтопродуктів.

У воді озера Світязь відмічено збільшення вмісту сполук заліза загального  та  мангану.  Середньорічні  концентрації  перевищували  ГДК у 6 разів, максимальні – у 13 і 23 рази відповідно.

Басейн р. Дунай. У пунктах спостережень у нижній течії річки Дунай у 2015 р. відмічено незначне покращення якості води за рахунок зменшення вмісту сполук азоту нітритного та хрому шестивалентного. Середньорічні концентрації сполук азоту нітритного не перевищували рівня ГДК,  сполук  хрому шестивалентного становили  2 – 3 ГДК (проти – 4 - 7 ГДК у 2014 р.).

Зросла забрудненість води сполуками мангану та міді. Максимальні концентрації мангану, що були у межах 10 - 29 ГДК зафіксовані в районі міст  Рені  та  Вилкове.  Середні  концентрації  сполук  міді  перевищували

Таблиця 2.1. Хімічне забруднення поверхневих вод окремих річкових басейнів за даними спостережень гідрометеорологічної служби у 2015 році

| Басейни річок, річки, водосховища | Легкоокисні органічні речовини по (БСК5) | Нафтопродукти | Азот амонійний | Азот нітритний | Сполуки міді | Сполуки цинку | Сполуки мангану | Сполуки хрому шестивалентного | Сполуки заліза загального | Феноли | Всього випад-ків ВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середні за рік значення/Максимальні значення, ГДК* |
| Басейни річок |
| Західний Буг | <1-1/1-3 | <1/<1-1 | 1-18/2-43 | 4-8/15-29 | 3/4 | <1-1/1-2 | 1/1-2 | 3-6/6-11 | 2/2 | 1/1 | 44/- |
| Полтва | 3-15/5-17 | <1-1/1 | 24-31/57-59 | 5-8/16-31 | 4/6 | 1/1 | 6/11 | 7-8/13-14 | 3/4 | 1-2/2-3 | 47/1 |
| Рата, Солокія, Луга (оз.Світязь) | <1/<1 | <1/<1 | <1-2/<1-8 | <1-3/<1-16 | 2-7/2-28 | <1-3/<1-16 | 1-6/3-23 | 1-3/3-6 | 1-6/2-13 | 0-1/1 | 4/3** |
| Дунай | <1/<1 | <1/<1 | <1/<1 | <1/<1-1 | 8-10/14-50 | 1/2-12 | 3-4/7-29 | 2-3/6-9 | 4-6/10-12 | 1-2/2-4 | 18/18** |
| Притоки Дунаю | <1-1/<1-2 | <1/<1-1 | <1-6/<1-16 | <1-2/<1-7 | 3-20/3-23 | <1-2/<1-3 | <1-3/<1-7 | 1-15/1-24 | <1-16/1-20 | 1-3/1-10 | 5/3** |
| Дністер | <1-1/<1-1 | <1/<1 | 1-4/2-9 | <1-2/<1-17 | 4-12/4-18 | <1-2/<1-2 | <1-1/1-2 | 1-4/2-12 | <1-3/<1-8 | 0-2/0-4 | 1/- |
| Притоки Дністра, водосховище | <1-2/<1-3 | <1/<1 | 1-5/1-9 | <1-6/<1-19 | 2-14/2-23 | <1-2/1-3 | 1/2 | 1-4/2-24 | <1-6/1-7 | 0-3/0-3 | 9/- |
| Південний Буг | <1-2/<1-3 | <1/<1-1 | <1-14/1-24 | <1-13/1-22 | 2-4/2-7 | <1-4/<1-9 | 1-12/2-33 | 3-9/4-37 | <1-5/<1-20 | 0-3/1-4 | 24/9** |
| Притоки Південного Бугу | <1-1/<1-2 | <1-2/<1-6 | <1-3/<1-6 | <1-3/1-13 | 1-5/2-13 | <1-8/1-19 | 1-10/2-18 | 3-12/3-26 | <1-8/<1-29 | 1-5/1-6 | 10/9** |
| Дніпро | <1/<1 | <1/<1 | <1/<1-1 | <1-1/<1-2 | 1-2/3-4 | <1-1/2-4 | <1-2/1-5 | 2-4/3-6 | <1/1 | 1/1-2 | - |
| Притоки Дніпра | <1-2/<1-3 | <1/<1-2 | <1-5/<1-15 | <1-8/1-19 | 1-12/2-25 | <1-8/1-24 | <1-19/1-26 | 1-24/2-60 | <1-8/<1-18 | 1-5/1-10 | 70/35** |
| Сіверський Донець | <1-1/1-2 | <1/<1-1 | <1-3/<1-7 | 1-8/1-15 | 1-3/1-5 | <1-2/1-4 | 2-4/4-11 | 2-7/3-8 | <1-1/1-3 | 1-3/1-5 | 8/2** |
| Притоки Сіверського Дінця, водосховища | <1-2/<1-4 | <1-1/<1-2 | <1-12/1-19 | 1-14/2-28 | 1-5/3-11 | <1-2/<1-4 | 1-7/2-14 | 1-10/2-11 | <1-1/1-3 | 1-3/1-8 | 63/2** |
| Річки Приазов’я | <1-2/<1-2 | <1/<1-1 | 1-5/1-9 | <1-7/1-11 | 1-8/2-21 | 1-2/1-6 | 2-9/3-30 | 2-6/3-169 | <1-1/1-3 | 1-3/2-4 | 12/9** |
| Межиріччя між Дунаєм, Дністром, Південним Бугом | <1/<1-2 | <1/<1 | <1-8/<1-12 | <1-1/<1-2 | 1-3/2-3 | 2-3/2-5 | 4-14/6-27 | 5-8/7-10 | <1-2/<1-3 | 1-2/2-3 | 3/2** |
| Водосховища |
| Київське, Канівське вдсх. | <1-1/1-2 | <1-2/<1-8 | <1-2/1-9 | <1-3/1-7 | 1-5/2-16 | <1-3/2-9 | 2-8/4-28 | 4-13/7-36 | <1-1/<1-3 | 1/1-3 | 11/11** |
| Кременчуцьке, Дніпродзержинське вдсх. | <1/<1-1 | <1/<1 | <1/<1-2 | <1-2/1-11 | 2-10/3-26 | 1-3/2-9 | 2-5/2-29 | 2-7/3-18 | <1-1/<1-3 | 1-5/2-6 | 3/3** |
| Дніпровське вдсх. | <1/<1 | - | <1/<1-2 | <1-1/1-5 | 2-3/3-4 | <1-1/2-5 | <1-1/<1-4 | 3/3-4 | <1/<1-2 | 1-2/2-4 | - |
| Каховське вдсх. | <1/<1-1 | <1/<1 | <1/<1 | <1-1/<1 | 2/2-8 | <1/1-2 | <1/<1-1 | 2-3/3 | <1/<1 | 1/2-4 | - |

* Дані систематичних спостережень водних об’єктів за гідрохімічними показниками порівнюються з найбільш жорсткими ГДК для води – рибогосподарським;

** в тому числі важкими металами

відповідні нормативи у 8 - 10 разів (у 2014 р – у 4 рази), максимальні – у 14 - 50 разів (у 2014 р. – 7 - 11 разів). Максимальна разова концентрація 50 ГДК – рівень ВЗ зафіксована в районі нижче м. Рені.

На ділянках річки Дунай впродовж декілька років відмічалась тенденція до збільшення концентрацій сполук заліза загального. У звітному році середньорічні концентрації дещо зменшились до 4 - 6 ГДК і до 10 - 12 ГДК  за максимальним вмістом.

На рівні попереднього року залишились концентрації сполук азоту амонійного, нафтопродуктів, фенолів.

У порівнянні з минулим роком  у притоках Дунаю значних змін щодо вмісту забруднювальних речовин не сталося. У більшості річок зросли концентрації сполук міді. Межі коливань середніх значень цього інгредієнту досить значні: від 3 до 20 ГДК. Найбільш високі концентрації сполук міді зафіксовані у воді річок Тиса, Чорна Тиса, Біла Тиса, Шопурка, Уж, Латориця.

У воді більшості придунайських озер вміст сполук азоту був нижче гранично допустимих нормативів. Середньорічні концентрації фенолів знаходились на рівні 1 - 2 ГДК, максимальні – 1 - 4 ГДК, сполук хрому шестивалентного – 4 - 6 ГДК  і  7 - 13 ГДК  відповідно.  У воді озера Китай в районі с. Червоний Яр у червні зареєстровано випадок екстремально низького вмісту  розчиненого у воді кисню на рівні 1,53 мгО2/дм3   (ЕВЗ).

Басейн р. Дністер. Якість поверхневих вод р. Дністер за гідрохімічними показниками не відповідала нормативам за такими хімічними речовинами, як сполуки азоту та сполуки важких металів. Межі середньорічних  концентрацій сполук азоту амонійного складали 1 - 4 ГДК, азоту нітритного – <1-2 ГДК, а максимальні разові концентрації перевищували ГДК у 2 - 9 разів та у 1 - 17 разів відповідно. Концентрація азоту нітритного на рівні ВЗ (17 ГДК) зафіксована в районі м. Могилів-Подільський.

Річка Дністер забруднена сполуками міді, заліза загального, хрому шестивалентного. Значний вміст (за середніми і максимальними концентраціями) становлять сполуки міді, які змінювались у межах 4-12 ГДК і 4-18 ГДК відповідно. Підвищення концентрацій сполук міді зафіксовано в усіх пунктах контролю.

Деяке зменшення сполук заліза загального відбулось у пунктах м. Заліщики та м. Могилів-Подільський: до  <1 - 1 ГДК за середнім вмістом та 1 - 8 ГДК за максимальним вмістом.

Виявлена деяка тенденція до стабілізації у воді сполук хрому шестивалентного. Середньорічний вміст перевищував допустимі нормативи у 1-4 рази, максимальний – у 2-12 разів. Підвищений рівень забруднення цим інгредієнтом відмічався у пункті м. Самбір.

У більшості  річок Дністра залишаються досить високі концентрації сполук міді. Середньорічний вміст був у межах 2 - 14 ГДК (1 - 21 ГДК у попередньому році), а максимальний – 2 - 23 ГДК (проти  3 - 31 у 2014 р.). Деяке покращення якості води за вмістом сполук міді відбулось у річках Опір, Свіча, Бистриця Солотвинська,  Коропець.

Вміст сполук азоту нітритного у більшості річок залишався стабільним, однак у річках Тисьмениця та Лімниця зафіксовано підвищення максимальних концентрацій азоту нітритного до рівня ВЗ – 13 - 19 ГДК і 14 ГДК відповідно.

У Дністровському водосховищі (с. Устя, м. Новодністровськ) відмічено зменшення концентрацій сполук заліза загального, цинку, мангану та навпаки підвищення вмісту сполук міді.

Басейн р. Південний Буг. У 2015 р. незмінно високими залишались середні і максимальні концентрації сполук азоту в районі нижче міста  Хмельницький. Середньорічний вміст азоту амонійного перевищував рівень ГДК у 14 разів, максимальний – у 14 - 24 рази, сполук азоту нітритного – у 14 і 14 - 22 рази  відповідно.

У створах спостережень в районі міст Хмельницький та Вінниця залишився досить високий середній вміст сполук мангану. У звітному році середньорічні концентрації сполук мангану в районі м. Хмельницький зросли до 10 - 12 ГДК, в районі  м. Вінниця – до 5 - 6 ГДК, а максимальні – до 11 - 33 ГДК і 15 ГДК відповідно.

Зменшення  концентрацій сполук заліза загального зафіксовано у пунктах  річки: м. Хмельницький (створ 1 км нижче міста), м. Вінниця  та с. Олександрівка. Середньорічний вміст цього інгредієнту досягав 5 ГДК, а максимальний – 20 ГДК.

Вміст таких речовин, як сполуки міді, цинку, хрому шестивалентного   у воді Південного Бугу значних змін не зазнав, крім сполук хрому шестивалентного. У пункті м. Вінниця разова концентрація хрому шестивалентного досягла рівня ВЗ – 37 ГДК.

За даними спостережень кисневий режим річки загалом був задовільний. Дефіцит кисню  (один випадок) відмічався в районі верхнього  створу м. Хмельницького на рівні 2,67 мгО2/дм3.

У більшості  водних об’єктів  Південного Бугу  якість води  суттєво  не змінилась. Зафіксовано збільшення сполук азоту амонійного у р. Соб, сполук цинку, хрому шестивалентного – у р. Синюха, мангану – у річках Соб,  Кодима,  заліза загального – у р. Мертвовід.  Поряд з цим покращилась якість води річки Синюха за рахунок зменшення сполук міді, річок Ятрань, Чорний Ташлик, Інгул – сполук мангану, р. Бужок – заліза загального.

Басейн  р. Дніпро.  У воді р. Дніпро на ділянках с. Неданчичі, міст Херсон, Нова Каховка  у 2015 р. спостерігався невисокий  вміст сполук азоту амонійного, заліза загального та нафтопродуктів. Середньорічні концентрації не перевищували рівня ГДК.  У пункті  с. Неданчичі середні концентрації азоту нітритного були у межах ГДК, максимальний вміст  перевищував ГДК у  2 рази.

У цьому ж пункті відмічено зменшення сполук міді до 2 ГДК (за середнім вмістом), до 4 ГДК (за максимальним вмістом), сполук цинку – до 1 і 4 ГДК, хрому шестивалентного – до 4 і 6 ГДК відповідно.

Річки. За даними спостережень кисневий режим річок був задовільним. Деяке зменшення вмісту кисню відмічено у річках Ірпінь, Недра. Зафіксовано випадок низького вмісту розчиненого у воді кисню на рівні ЕВЗ - 0,43 мгО2/дм3  у воді р. Мерла в районі м. Богодухів.

У водних об'єктах Дніпра середньорічні концентрації основних забруднювальних речовин складали: сполук азоту амонійного  <1-5 ГДК, азоту нітритного, заліза загального, цинку – <1-8, мангану – <1-19, сполук міді – 1-12,  хрому шестивалентного – 1-24,  фенолів – 1-5 ГДК. Середні концентрації нафтопродуктів не перевищували рівня відповідних нормативів.

Майже на рівні попереднього року залишилась забрудненість річок сполуками азоту. Максимальний вміст азоту нітритного з перевищенням ГДК у 11-19 разів зафіксовано у річках Устя, Тетерів, Гнилоп’ять, Трубіж, Рось.

За сполуками азоту амонійного у річках басейну відбулось деяке збільшення його вмісту. Разові максимальні концентрації на рівні ВЗ відмічені були у пунктах річок Стохід (14 ГДК) та Гнилоп’ять (15 ГДК).

Зросли концентрацій сполук цинку у річках Уборть, Остер, Ірша, Рось, Псел (м. Гадяч). Максимальний вміст цинку у звітному році, на відміну від попереднього, досяг рівня ВЗ – 11-24 ГДК проти 9 ГДК у 2014 р.

Притоки Дніпра суттєво забруднені сполуками мангану. У 2015 р. збільшилась кількість випадків ВЗ цим інгредієнтом до 24 проти 15 випадків у 2014 р. Найбільший середній та максимальний вміст сполук мангану зафіксовано у річках Уборть, Тетерів, Гнилоп’ять, Ірша, Ірпінь, Унава, Удай, Тясмин, Хорол, Інгулець. Середньорічний вміст цього інгредієнту досягав 19 ГДК, максимальний - 26 ГДК (у 2014 р. – 13 ГДК та  28 ГДК відповідно). Деяке зменшення сполук мангану відбулось у річках Псел, Сула, Ворскла; залишаються високими концентрації сполук мангану у воді р. Хорол.

Як і в попередньому році значним вмістом сполук заліза загального характеризується р. Уборть. Середньорічна концентрація цієї хімічної речовини перевищувала ГДК у 8 разів, а максимальна – у 18 разів. У воді річки було зафіксовано 3 випадки ВЗ з концентраціями 10; 17; 18 ГДК. В інших річках басейну вміст заліза загального залишився майже на рівні попереднього року.

Підвищення концентрацій сполук хрому шестивалентного відбулось  у р. Гнилоп’ять нижче м. Бердичів, де середньорічний вміст перевищив допустимі нормативи  у 24 рази, максимальний – у 60 разів.

Загальна мінералізація води  у річках Дніпра значних змін не зазнала і в середньому становила 228 - 991 мг/дм3 (при нормі 1000  мг/дм3). Річки Ромен, Псел, Удай, Оріль, Берестова, Інгулець, Мокра Московка були більш мінералізовані. Вміст розчинених солей у цих річках перевищував 1000 мг/дм3. Мінералізація річок Самара, Вовча, Солона становила понад 3000 мг/дм3,  максимальний вміст сульфатів у 15-20 разів був вище ГДК.

Водосховища. Спостереження за станом забруднення поверхневих вод здійснювалися на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, Дніпровському і Каховському водосховищах. За даними спостережень вміст розчиненого у воді кисню був задовільний і знаходився у межах 7,60 - 11,04 мгО2/ дм3.

Середньорічні і максимальні концентрації  нафтопродуктів у воді водосховищ знаходились на рівні нижче ГДК, за винятком Канівського водосховища в районі м. Ржищів, де середня концентрація досягала  2 ГДК,   а максимальні – 6 - 8 ГДК.

Середні межі коливань  амонійної форми азоту у пунктах дніпровських водосховищ досягали <1-2 ГДК, максимальні – <1-9 ГДК. Найбільша забрудненість цим інгредієнтом зафіксована у Київському  водосховищі в районі м. Чорнобиль та Канівському водосховищі - м. Ржищів.

Зменшення вмісту азоту нітритного до 3 ГДК, максимального – до 7 ГДК відбулось у пунктах Київського водосховища та Канівському водосховищі - м. Українка. Проте зросли концентрації азоту нітритного у Кременчуцькому водосховищі в районі м. Канів до 11 ГДК (рівень ВЗ).

Стабільним залишився стан більшості водосховищ за вмістом фенолів: середньорічні  концентрації  були  у межах  1-5 ГДК,  а разові  досягали  1-6 ГДК. Дещо знизився вміст фенолів у пунктах Київського, Канівського водосховищ.

Вміст сполук важких металів перевищував рівень рибогосподарських нормативів по всьому каскаду Дніпровських водосховищ.

Середньорічні концентрації (в одиницях ГДК) становили: сполук заліза загального <1-1 ГДК, цинку – <1-3, мангану – <1-8, міді – 1-10, хрому шестивалентного – 2-13  ГДК.

У порівнянні з попереднім роком покращилась якість води Дніпровського водосховища за рахунок зменшення вмісту сполук міді, цинку, мангану, заліза загального, Каховського водосховища - за рахунок зменшення  сполук цинку та мангану, Київського водосховища – сполук міді, мангану, Кременчуцького, Дніпродзержинського водосховищ – сполук міді.

Достатньо високий вміст сполук мангану відмічено у пунктах Канівського та Кременчуцького водосховищ в районі міст Черкаси, Світловодськ. Максимальні концентрації у цих пунктах перевищували  ГДК у 10 - 29 разів (рівень ВЗ).

В районі м. Ржищів на Канівському водосховищі зросли  концентрації сполук хрому шестивалентного: максимальна концентрація у верхньому створі становила 36 ГДК (ВЗ), у створі в межах міста – 27 ГДК.

У більшості пунктів контролю на дніпровських водосховищах вміст сполук хрому шестивалентного залишився на рівні попереднього року.

Басейн р. Сіверський Донець. Річка Сіверський Донець інтенсивно використовується у господарській діяльності. В басейні розташовані підприємства, які використовують води Сіверського Дінця і відповідно скидають їх у річку із різнею ступеню очистки.

За даними спостережень кисневий режим р. Сіверський Донець та його притоків був задовільним. Середні концентрації розчиненого у воді кисню  знаходились у межах  6,56-10,75 мгО2/дм3.  Зниження вмісту  кисню до 3,0 - 3,6 мгО2/дм3 відмічалось лише у Червонооскільському (с. Сенькове) та Печенізькому водосховищах. У сольовому складі води Сіверського Дінця переважають сульфати, хлориди, гідрокарбонати, вода є досить мінералізованою. Середня мінералізація у пунктах річки змінювалась від 623 до 1624 мг/дм3 (при нормі 1000 мг/дм3).

Середньорічний вміст основних забруднювальних речовин у воді Сіверського Дінця та його притоків (в одиницях ГДК) складав: азоту нітритного – <1 - 14, азоту амонійного – <1-12, хрому шестивалентного – 1-10, мангану – 1-7, сполук міді – 1-5, сполук цинку – 1-2, заліза загального – (1-1, фенолів – 1-3 ГДК. Вміст нафтопродуктів не перевищував відповідні допустимі нормативи.

У 2015 р. зафіксовані максимальні концентрації сполук азоту амонійного на рівні ВЗ з перевищенням ГДК у 19 разів та сполук азоту нітритного – у 28 разів на річці Уди в районі м. Харкова, сполук мангану – у 14 разів  на р. Лопань – м. Харків.

У порівняння з попереднім роком в басейні Сіверського Дінця на території Харківської області збільшився рівень забруднення води сполуками азоту амонійного.

Відмічено незначне покращення якості води за рахунок зниження вмісту сполук мангану та заліза загального у річках Сіверського Дінця

Річки Приазов’я. Поверхневі води річок Приазов’я відносяться до найбільш мінералізованих з переважанням сульфатних іонів. Середня мінералізація перевищувала відповідні нормативи  у 1,3 - 4,4 рази.  У воді річок Кальміус, Кальчик максимальні концентрації сульфатів досягали 1530 мг/дм3 і 2434 мг/дм3 відповідно. Однією з основних причин високих концентрацій сульфатів є природні умови району.

У річках Молочна, Берда, Лозуватка, Обитічна, Кальміус, Кальчик (м. Маріуполь) середньорічні концентрації основних забруднювальних речовин (в одиницях ГДК) становили: сполук азоту нітритного – <1 - 7, азоту амонійного – 1 - 5, сполук мангану – 2 - 9, сполук міді – 1 - 8, хрому шестивалентного – 2 - 6, цинку – 1 - 2, фенолів – 1 - 3, заліза загального – <1 - 1 ГДК. У пунктах річки Молочна (міста Токмак, Мелітополь), річок Кальчик, Кальміус (м. Маріуполь) зафіксовано концентрації на рівні ВЗ за сполуками мангану у межах 10 - 30 ГДК. Перевищення рівня ГДК сполуками азоту нітритного у 10 - 11 разів спостерігалось на річках Кальчик, Кальміус.

Порівняння з попереднім роком не наводяться, тому що у 2014 р. на річках Лозуватка, Обитічна, Кальчик (м. Маріуполь, с. Кременівка) було відібрано та проаналізовано лише по одній пробі води, на р. Берда – 2 проби, на р. Кальміус (м. Маріуполь) – по 1 - 3  проби, а у пунктах: р. Кальміус (м. Донецьк), р. Міус (с. Дмитрівка), р. Кринка (с. Новоселівка),  р. Булавин (м. Єнакієве), р. Ольхова (м. Шахтарськ) відбір проб не проводився.

2.2 Гідробіологічна оцінка якості води. Спостереження за забрудненням поверхневих вод за гідробіологічними показниками проводились на 42 річках та 7 водосховищах, у 88 пунктах, 167 створах, 189 вертикалях. Кількість проаналізованих проб складала 1480.

Одержані дані про стан гідробіоценозів свідчили, що за середніми значеннями індексу сапробності для всіх водних об’єктів, як і минулого року, спостерігалось помірне забруднення води – 3 клас якості вод. Але окремі спостереження досить часто свідчили про значно вищий рівень забруднення. Було зафіксовано 86 випадків, коли визначався 3-4 та гірший клас якості вод. Порівняно з 2014 р. кількість таких проб зросла.

У басейні Західного Бугу гідробіологічні спостереження проводились на 2 річках: Західний Буг і Полтва. Видове багатство, чисельність та біомаса планктону значно збільшились порівняно з 2014 р. Спостерігалось «цвітіння» води у червні (помірний ступінь, коли значно погіршується якість води) та у жовтні (сильний ступінь, концентрації клітин водоростей були екологічно небезпечними і могли викликати значне біологічне забруднення). В результаті збільшення частки α-мезосапробних водоростей (індикатори забруднених вод) до 73,6%  спостерігалось погіршення якості вод до 3-4-му класу в створі 1 км вище м. Кам’янка-Бузька у серпні. Різке погіршення якості вод за зоопланктоном до 4-го класу в обох створах м. Буськ спостерігалось у червні та серпні. Загалом якість вод відповідала 3-му класу (помірно-забруднені води).

Видова представленість пелагічних угруповань р. Полтви, їх чисельність та біомаса продовжували знижуватись. Планктонні ценози перебували у пригніченому стані, в пробах зустрічались поодинокі організми, сезонна динаміка не простежувалась. В обох створах у червні  та листопаді спостерігалось  погіршення якості вод за фітопланктоном до 4-го класу - забруднені води.

Гідробіологічні спостереження в басейні Дунаю проводились на 5 річках. Видове багатство фіто- та зоопланктону р. Дунай, порівняно з минулими роками, продовжувало зменшуватись. Значення чисельності і біомаси фіто- і зоопланктону зросли у 2-3 рази. Протягом всього вегетаційного періоду значних сезонних змін у розвитку фітопланктону не спостерігалось. У зоопланктоні знайдені безхребетні всіх основних систематичних груп. Пік розвитку зоопланктону припадав на червень-серпень. У всі інші строки спостережень зоопланктон був збіднений і малочисельний. Практично у всіх створах протягом року домінувала високосапробна коловертка β-α Brachionus calyciflorus. Загалом індекс сапробності вказував на 3-й клас якості вод - помірно забруднені.

Загальне видове багатство макрозообентосу р. Тиса зросло за рахунок збільшення таксономічної представленості личинок веснянок, одноденок та волохокрильців - індикаторів чистої води, які були знайдені в кожному створі, та личинок двокрилих комах. В основному визначався 2-й клас якості вод – чисті води. Угруповання фітобентосу були багатими та різноманітними, в пробах знайдено 6-33 види водоростей. Значення індекса сапробності, загалом, вказували на помірне забруднення, 3-й клас якості вод.

Продовжувало зростати загальне видове багатство донних ценозів р. Латориця. В створах постійно розвивались личинки одноденок та волохокрильців, з'явились веснянки. Загалом якість вод річки оцінювалась 2-м класом – чисті води, але у вересні в створі 1,5 км нижче міста спостерігалось різке погіршення сапробіологічного стану – 4-й клас якості (забруднені води). Угруповання фітобентосу були багатими та різноманітними,   масово  розвивались   як  ксено-β-мезосапробні,   так  і  α-мезосапробні діатомові водорості. Загалом значення індексу сапробності вказували на 3-й клас якості вод.

Збагачення видового складу макрозообентосу р. Уж, в основному, спостерігалось для одноденок, волохокрильців та двокрилих комах, було знайдено 8-20 «груп» безхребетних. В обох створах якість вод у травні та липні відповідала 2-му класу якості - чисті, у жовтні – 3-му класу - помірно забруднені води. Склад фітобентосу був багатий та різноманітний, з високою чисельністю масових видів, в основному, спостерігався 3-й клас якості вод.

Загальне видове багатство макрозообентосу р. Прут протягом останніх двох років збільшилось вдвічі, особливо серед одноденок та двокрилих комах. Визначено 9-19 «груп» безхребетних. Личинки одноденок (2-7 видів) були знайдені в усіх створах у всі строки спостережень. Екологічна ситуація була сталою та благополучною, значення біологічного індексу відповідали 1-му класу якості вод - дуже чисті води в створах 3,5 км вище міста та 3 км нижче міста. У найнижчому створі 7 км нижче міста якість вод відповідала 2-3-му класу - помірно забруднені-чисті води.

В басейні Дністра  гідробіологічні спостереження  проводились  на 5-ти річках та Дністровському водосховищі. Видове багатство фітопланктону р. Дністер збільшилось за рахунок видового різноманіття зелених водоростей, також значно зросли чисельність і біомаса фітопланктону. У створах м. Роздол пік розвитку фітопланктону припадав на осінь, що може бути пов’язано з високими температурами води. У створах мм. Галич і Заліщики розвиток фітопланктону був досить рівний по створах і по сезонах. Видове різноманіття та кількісні показники розвитку фітопланктону у створах м. Могилів-Подільський залишалось на мінімальному рівні, протягом року в пробах зустрічались поодинокі клітини водоростей.

У всіх створах річки в усі строки спостережень визначено значну частку високосапробних видів-індикаторів забруднених вод (до 78,6% у створах м. Роздол). Значення індексу сапробності зросли і свідчили про погіршення класу якості вод  за фітопланктоном  до 3-4-го,  4-го - помірно забруднені-забруднені, забруднені води. Погіршення якості вод до 3-4-го, 4-го класу спостерігалось у створах мм. Роздол і Могилів-Подільський у січні, коли здатність водного об’єкта до самоочищення є мінімальною. Однак розвиток альгофлори залишався досить стабільним та збалансованим, сезонна динаміка простежувалась, за виключенням створів м. Могилів-Подільський. Загальний видовий склад макрозообентосу збільшився за рахунок молюсків, двокрилих комах, які  були найбільш різноманітними групами, але одночасно скоротилась різноманітність одноденок.

Стабільна та благополучна екологічна ситуація спостерігалась тільки в районі м. Галич. На цій ділянці річки розвивались чисельні види-індикатори чистої води, якість вод відповідала 2-3-му класу з погіршенням в створі 2,5 км нижче міста до 5 класу - брудні води. Порівняно з 2014 р. екологічний стан річки на ділянці в районі м. Заліщики покращився: зросло загальне видове багатство безхребетних та окремо одноденок-індикаторів чистої води. В середній течії річки (створи м. Могилів-Подільський) макрозообентос був бідніший, представлений 2-6 «групами» безхребетних-індикаторів забруднення. Визначався 3-й клас якості - помірно забруднені води, в створі  2 км нижче міста у жовтні якість вод погіршувалась до 5-го класу - брудні води.

Загальна екологічна ситуація на р. Тисьмениця на краще не змінилась, хоча в пробах макрозообентосу знайдені одиничні личинки одноденок. Якість вод в більшості випадків відповідала 4-му та 5-му класу - забруднені та брудні води, в донних ценозах в основному представлені види–індикатори органічного забруднення (α-мезосапробні п`явки та ракоподібні) та личинки двокрилих комах. Фітобентос на контрольованій ділянці налічував 11-30 видів, значення  індексу сапробності вказували на помірне забруднення вод.

Екологічна ситуація на р. Стрий погіршилась, зросла нерівномірність розвитку донних ценозів, сезонна динаміка повністю була порушена. Незважаючи на присутність в обох створах в липні одноденок та волохокрильців, переважно в макрозообентосі розвивались личинки двокрилих комах, черви та п'явки, якість вод в більшості випадків відповідала 5-му класу - брудні води, або ж донні безхребетні не були знайдені взагалі – 6-й клас - дуже брудні води. Якість вод річки за фітобентосом відповідала 3-му класу якості - помірно забруднені води.

У травні стан макрозообентосу р. Бистриця Солотвинська був благополучним, знайдені чисельні види поденок та волохокрильців – індикаторів чистих вод, 2-й клас якості. У жовтні структура макрозообентосу спростилась, були знайдені лише черви та личинки двокрилих комах, якість вод в обох створах погіршилась до 5-го класу -брудні води.  Значення індексу сапробності  за фітобентосом відповідали 3-му класу якості вод - помірно забруднені. Таксономічні характеристики розвитку фіто- та зоопланктону Дністровського водосховища, їх чисельність та біомаса зросли. Розвиток фітопланктону відповідав сезонній динаміці, структура угруповання сформована. В створі 5 км вище греблі м. Новодністровськ розвиток фітопланктону був менш стабільний, у жовтні зустрічались лише поодинокі клітини діатомових водоростей.

Зоопланктонне угруповання було багате і різноманітне у обох створах, розвиток тваринного планктону був рівним по створах і по сезонах. В усіх пробах зустрічались гіллястовусі ракоподібні. Загалом значення індексу сапробності  відповідали 3-му класу якості вод.

В басейні Південного Бугу гідробіологічні спостереження проводились на річках Південний Буг та Інгул. Планктонні угруповання р. Південний Буг були чисельні і різноманітні. Високий чисельний та якісний розвиток фітопланктону спостерігався протягом всього року і відповідав сезонній динаміці. У лютому – квітні біомаса діатомових та евгленових в усіх створах річки, де проводились гідробіологічні спостереження, викликала початковий ступінь «цвітіння» води (екологічно нешкідливі концентрації клітин водоростей). Розвиток зоопланктонного угруповання був досить рівним по створах і по сезонах. Позитивною тенденцією була присутність у всіх пробах гіллястовусих ракоподібних. Сезонна динаміка розвитку зоопланктону простежувалась.

Екологічний стан р. Інгул був стабільним, гідробіоценози багаті та різноманітні, помірне забруднення вод. У жовтні в обох створах спостерігалось «цвітіння» синьозелених водоростей, концентрація клітин (біомаса) яких в цей період значно погіршувала якість вод.

За даними вивчення стану планктонних ценозів у басейні Дніпра сапробіологічна ситуація на річках Дніпро, Тетерів, Десна, Рось, Псел, Горинь, Прип’ять, Ірпінь, Трубіж, Недра, Ірша, Остер, Тясмин, Вільшанка була досить благополучною (3-й клас якості, помірне забруднення вод). За показниками розвитку макрозообентосу на річках Тетерів, Десна, Рось, Ірпінь, Трубіж, Недра, Ірша, Остер, Тясмин, Вільшанка якість вод в більшості випадків відповідала 1-му та 2-му класу - дуже чисті та чисті води. На річках Тетерів, Трубіж, Рось спостерігалась помірна стадія «цвітіння» води внаслідок масового розвитку синьозелених, діатомових або евгленових водоростей, але взагалі стан гідробіоценозів був досить стабільним. У 2015 р. рівень евтрофікації р. Дніпро у верхній течії залишався високим, що проявилось у значній кількості випадків «цвітіння» води (помірна та сильна стадія).

На річках Устя та Інгулець екологічний стан був нестабільним, спостерігався вкрай нерівномірний розвиток планктонних ценозів, різкі коливання їх кількісних та якісних параметрів.

В обох створах р. Стир (м. Луцьк) залишалась дуже високою частка високосапробних (α–мезосапроби) водоростей (показники органічного забруднення) – до 32% у верхньому створі, до 59% в нижньому, сезонна динаміка розвитку фітопланктоценозу була порушена. В результаті спостерігалось погіршення якості вод до 3-4-го класу. В макрозообентосі збільшилось загальне видове багатство, зросла кількість знайдених видів молюсків, волохокрильців, одноденок, двокрилих комах. Загалом якість вод відповідала 3-му класу - помірно забруднені води.

Найбільш забрудненим водним об’єктом басейну Дніпра протягом періоду спостережень була Мокра Московка, де спостерігались процеси повільного погіршення екологічної ситуації, порушення структури та суттєвого збіднення пелагічних угруповань. Частка β-α-, α-мезосапробних водоростей (індикаторів забруднених і брудних вод) доходила до 60% у липні і свідчила про 3-4-й, 4-й клас якості вод - забруднені води.

Суттєвих змін у стані гідробіоценозів дніпровських водосховищ протягом 2015 р. не виявлено. Стан пелагічних угруповань залишався стабільним, структура була сталою та різноманітною, визначено помірне забруднення вод. В усіх водосховищах спостерігалось «цвітіння» вод різного ступеня інтенсивності внаслідок збільшення біомаси синьозелених, діатомових, зелених чи евгленових водоростей: у Київському – 63,6% всіх спостережень, Канівському – 26,7%, Кременчуцькому – 8,3%, Дніпродзержинському – 13,3%, Дніпровському – 12,8%, Каховському – 33,3% всіх спостережень.

Серед річок Приазов’я спостереження проводились на р. Кальміус та р. Кальчик. Стан планктонних біоценозів був відносно благополучним -3-й клас якості, помірно забруднені води. Протягом останніх двох років на р. Кальміус спостерігалось зростання загального видового багатства макрозообентосу, але загалом стан донних ценозів погіршився, в 2/3 спостережень якість вод відповідала 4-му - забруднені води та гіршому класу якості - брудні та дуже брудні води. На р. Кальчик у створі 1 км вище м. Маріуполь стан донних угруповань був нестабільним: у квітні та жовтні структура макрозообентосу була спрощеною, якість вод річки відповідала 5-му класу - брудні води. У липні сапробіологічний стан був набагато кращим – помірно забруднені води.

Гідробіологічні спостереження в басейні Сіверського Донця проводились на 7 річках. Найбільш забрудненою ділянкою р. Сіверський Донець є райони міст Зміїв та Ізюм, де спостерігався стійкий неблагополучний стан: простежувалась нерівномірність розвитку угруповань та різкі зміни якості вод річки; в 30% випадків спостережень визначено 4, 5 та 6 клас якості (від забруднених до дуже брудних вод). Екологічний стан річки на ділянці м. Лисичанськ був благополучний, 3-й клас якості - помірно забруднені води, а восени відмічено покращення - 2-й клас якості - чисті води.

На р. Уди відбулось погіршення стану планктонних ценозів, зниження якісних і кількісних характеристик їх розвитку, якість вод у серпні-жовтні знизилась до 3-4-го, 4-го класу - забруднені води.

На річках Харків, Лопань екологічна ситуація була досить стабільна - помірно забруднені води.

На річках Борова, Оскіл (фітопланктон) та Біленька (зоопланктон) спостерігався екологічний регрес – процеси щорічного повільного погіршення екологічної ситуації, порушення структури планктонних угруповань.

Узагальнюючи результати аналізу стану забруднення поверхневих вод за гідробіологічними показниками, треба зазначити, що порівняно з поверхневими водами інших річкових басейнів на території України поверхневі води Донбасу та Приазов’я більш забруднені і переважно відповідають 4-му класу якості - забруднені води.

Біотестування. Визначення хронічної токсичності вод (біотестування) проводилося за допомогою тест-об’єкта - Ceriodaphnia affinis на 3-х водосховищах і 12-ти річках басейну Дніпра. Всього було відібрано та проаналізовано 247 проб. Частка проб з достовірно виявленою токсичністю, порівняно з минулим роком, дещо збільшилась.

У річках хронічну токсичну дію вод на плодючість тест-об’єкта було встановлено у 15% відібраних і проаналізованих проб (в 2014 р. – у 14 % проб). У р. Тетерів (м. Радомишль, смт Іванків) токсична дія вод на розвиток тест-об’єкта була встановлена у 25% проб. У річках Ірпінь (смт Гостомель),  Вільшанка (с. Мліїв), Рось (м. Біла Церква) токсична дія вод  на плодючість була встановлена взимку та навесні по одному разу.

Найбільша частка проб з визначеною хронічною токсичною дією вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта була встановлена у Київському і Канівському водосховищах (у 33,6% та 29,7% проб відповідно проти 18% та 23% проб у минулому році). У створах нижньої частини Канівського водосховища (мм. Українка, Ржищів, Канів) хронічна токсична дія вод на виживаність і плодючість тест-об’єкта, як і минулого року, не спостерігалась.

2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод

Річки на  західному  кордоні з Польщею:   Західний Буг  -  3 км  нижче  села  с. Литовеж,  Рата - 0,5 км нижче с. Межиріччя, Солокія – в межах м. Червоноград, Луга - 3 км нижче міста м. Володимир-Волинський.

У звітному році у цих пунктах контролю відбулось деяке збільшення середньорічного вмісту сполук азоту амонійного до 0,8 - 2,6 ГДК, у річках  Західний Буг, Солокія – сполук заліза загального  до 2 ГДК, у р. Луга сполук міді – до 4 ГДК. Максимальні концентрації азоту нітритного підвищились до рівня ВЗ у річці Солокія – 32 ГДК та у р. Західний Буг – 14; 15 ГДК (два випадки). За такими показниками як  сполуки цинку та хром шестивалентний значних змін не відбулось.

Гідробіологічні спостереження на р. Західний Буг (створ 3 км нижче с. Литовеж) засвідчили збільшення біомаси фітопланктону в середньому у 13-20 разів. Спостерігалось «цвітіння» (різке зростання біомаси водоростей планктону внаслідок накопичення сполук азоту і фосфору у воді) діатомових водоростей у червні та зелених – у серпні. У червні цей процес відповідав помірному ступеню, коли значно погіршується якість води, у серпні «цвітіння» було сильним, концентрації клітин водоростей були екологічно небезпечними.

Стан забруднення річок Дунай  (мм. Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове), Тиса - (0,5 км нижче м. Рахів, 10 км нижче м. Тячів,  в межах сел. Вилок, в межах м. Чоп,)  Латориця - 1 км нижче м. Чоп,  Уж - 2 км нижче м. Ужгород,  Сірет - 0,5 км нижче м. Сторожинець, Прут - 7 км нижче м. Чернівці, озер Ялпуг - с. Коса, Кугурлуй - с. Нова Некрасівка у прикордонних пунктах з Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною у 2015 р. суттєво не змінився. У нижній течії річки у пунктах Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове відмічено незначне покращення якості води за рахунок зменшення вмісту сполук азоту нітритного та хрому шестивалентного. Середньорічні концентрації сполук азоту нітритного не перевищували рівня ГДК (у 2014 р. – становили 1,1 - 1,5 ГДК), сполук хрому шестивалентного становили  2 - 3 ГДК (проти – 4 - 7 ГДК у 2014 р.).

У пунктах спостережень зросла забрудненість води сполуками мангану та міді. Максимальні концентрації сполук мангану, що були у межах 10 - 29 ГДК зафіксовані в районі міст Рені та Вилкове. Перевищення ГДК за сполуками міді у 14 – 50 разів відмічено у пунктах: м. Рені, м. Ізмаїл, м. Вилкове; максимальна разова концентрація 50 ГДК (рівень ВЗ) була зафіксована в районі нижче м. Рені.

На ділянках річки Дунай впродовж декілька років відмічалась тенденція до збільшення концентрацій сполук заліза загального. У звітному році середньорічні концентрації дещо зменшились до 4 - 6 ГДК і до 10 - 12 ГДК  за максимальним вмістом.

На рівні попереднього року залишились концентрації сполук азоту амонійного, нафтопродуктів, фенолів.

У порівнянні  з минулим  роком  у притоках Дунаю значних змін щодо вмісту забруднювальних речовин не сталося. Дещо зросли концентрації сполук міді. Межі коливань середніх значень цього інгредієнту досить значні: від 3 до 11 ГДК. Найбільш високі концентрації сполук міді у межах 14-18 ГДК зафіксовані у пунктах р. Тиса  та у річках  Латориця, Уж.

У воді озер Ялпуг, Кугурлуй середній вміст сполук хрому шестивалентного перевищував допустимі норми у 4 - 5 разів, а максимальний – у 10 - 13 разів.

Сапробіологічний стан р. Дунай був відносно благополучним, забруднення вод помірним - 3-й клас якості. Протягом року значних сезонних змін  у розвитку фітопланктону річки не спостерігалось. Стійкість альгоценозу була невисокою,  структура угруповання  і  динаміка його розвитку порушена. У фіто- і зоопланктоні спостерігалось збільшення  чисельних характеристик розвитку угруповань, але загальне видове багатство залишалось на невисокому рівні. Піку розвитку зоопланктон досягав у червні – серпні. В усі інші строки спостережень зоопланктон  був  збіднений  і  малочисельний.  Практично  у  всіх створах у  зоопланктоні  протягом  року  домінувала  високосапробна  коловертка β-α Brachionus calyciflorus (показник органічного забруднення вод).

Загальне видове багатство макрозообентосу р. Тиса зросло за рахунок збільшення таксономічної представленості личинок веснянок, одноденок та волохокрильців - індикаторів чистої води, які були знайдені в кожному створі, та личинок двокрилих комах. Угруповання фітобентосу були багатими та різноманітними, в пробах знайдено 6-33 види водоростей. В основному визначався 2 клас якості вод - чисті води.

Продовжувало зростати загальне видове багатство донних ценозів р. Латориця, постійно розвивались личинки одноденок та волохокрильців, з'явились веснянки. Загалом якість вод річки оцінювалась 2 класом - чисті води.

На р. Уж (створ 2 км нижче м. Ужгород) якість вод у травні та липні відповідала 2 класу якості - чисті, у жовтні – 3 класу - помірно забруднені води. Склад фітобентосу був багатий та різноманітний, з високою чисельністю масових видів. Суттєвих змін порівняно з 2014 р. не спостерігалось.

Екологічна ситуація р. Прут (створ 7 км нижче м. Чернівці) була сталою та благополучною, протягом останніх двох років загальне видове багатство збільшилось вдвічі, особливо серед одноденок та двокрилих комах. Личинки одноденок (2-7 видів) були знайдені у всі строки спостережень (індикатори чистих вод). Загалом якість вод відповідала 2-3 класу - помірно забруднені-чисті води. Значення індексу сапробності за фітобентосом по сезонах суттєво не  відрізнялись.

У річці Дністер у прикордонному пункті з Молдовою (м. Могилів-Подільський) у нижньому створі спостережень відбулось зменшення концентрацій сполук азоту амонійного до рівня ГДК (за середнім вмістом) і до 4 ГДК (за максимальним вмістом). У цьому ж створі знизився середньорічний вміст азоту нітритного до 2,2 ГДК, а максимальна концентрація зросла до 17 ГДК (рівень ВЗ). Покращилась якість води у пункті спостережень за рахунок зменшення вмісту сполук заліза загального та цинку, погіршилась - за вмістом сполук міді, а у верхньому створі – сполук мангану. По інших інгредієнтах значних змін у забрудненні річки не відбулось.

Видове різноманіття та кількісні показники розвитку фітопланктону р. Дністер у нижньому створі м. Могилів-Подільський продовжують залишатись на мінімальному рівні. Протягом року в пробах зустрічались поодинокі клітини водоростей,  спостерігалось  погіршення якості вод до 3-4, 4 класу в січні, коли здатність водного об’єкта до самоочищення є мінімальною. Макрозообентос був збіднений, представлений 2-6 «групами» безхребетних-індикаторів забруднення. Визначався 3 клас якості - помірно забруднені води, у жовтні якість вод погіршувалась до 5 класу - брудні води. Екологічний стан річки, крім впливу забруднення, ще зумовлений особливостями гідрологічного і температурного режиму.

На північному та північно-східному кордоні з Білоруссю та Росією у річках басейну Дніпра (Дніпро - с. Неданчичі, Прип’ять - с. Річиця, Стохід - смт Любешів, Стир - 1,5 км нижче м. Луцьк, Горинь - 1 км нижче смт Оржів, Уборть - с. Перга, Десна – 0,5 км вище  м. Новгород-Сіверський, Сейм -  с. Мутино, Псел - 0,5 км  вище м. Суми, Ворскла - 2 км вище с. Чернеччина) та у Київському водосховищі – 1 км вище м. Чорнобиль стан забруднення у порівнянні з попереднім роком дещо змінився за такими показниками, як сполуки міді, цинку, заліза загального, хрому шестивалентного, сполуки азоту.

У порівняння з 2014 р. зменшився середньорічний вміст сполук міді у 2-4 рази у річках: Дніпро, Стохід,  Уборть, Псел, Ворскла та у Київському водосховищі в районі м. Чорнобиль, сполук цинку - до 1 - 2 ГДК у річках  Дніпро, Прип’ять,  Псел,  Київському водосховищі, сполук мангану – до рівня 0,5 - 3,0 ГДК у воді річок Псел, Ворскла та  Київському водосховищі.

До рівня нижче ГДК відбулось зменшення сполук заліза загального у річках Дніпро,  Стохід, Горинь, Псел, Ворскла, Київському водосховищі.

У пунктах річок Десна, Сейм та  Київському водосховищі зменшився  середньорічний вміст  сполук хрому шестивалентного, межи коливань за середнім вмістом становили   2 - 6 ГДК.

У р. Стохід в районі смт Любешів відмічено погіршення  якості води за рахунок збільшення середньорічного та максимального вмісту сполук азоту амонійного до 3 ГДК і 14 ГДК (рівень ВЗ) відповідно і навпаки відбулось  покращення якості води за рахунок зменшення азоту нітритного до 1 ГДК (за середнім вмістом) та 3 ГДК (за максимальним  вмістом).

Залишаються досить високими концентрації сполук заліза загального у річці Уборть в районі с. Перга  і у порівнянні з попереднім роком вони зросли: Разові максимальні концентрації досягали рівня ВЗ у трьох випадках - 10; 17; 18 ГДК. У цій же річці зросли концентрації сполук мангану до рівня ВЗ (16 і 19 ГДК), сполук цинку – 24 ГДК, хрому шестивалентного та азоту амонійного.

За даними вивчення стану планктонних ценозів у басейні Дніпра сапробіологічна ситуація на річках Дніпро, Прип’ять, Десна, Псел була досить благополучною – 3-й клас якості, помірно забруднені води. У 2015 р. зріс рівень евтрофікації р. Дніпро у верхній течії (с. Неданчичі), що проявилось у значному збільшенні інтенсивності «цвітіння».   Фітопланктон був багатий і різноманітний. У серпні спостерігалась помірна стадія «цвітіння» діатомових водоростей, у листопаді було визначено значне збільшення біомаси діатомових водоростей в екологічно шкідливих концентраціях (21,339 мг/дм3), що значно  погіршувало якість вод і викликало значне біологічне забруднення та заморні явища (сильна стадія «цвітіння»). Планктонні ценози р. Прип’ять в районі с. Річиця характеризувались стабільним розвитком. Домінуючу роль переважно відігравали водорості-індикатори помірно забруднених вод. Позитивною тенденцією було домінування в зоопланктоні протягом всього року  гіллястовусих ракоподібних (до 81%). На р. Десна планктонні ценози були чисельними та різноманітним, їх розвиток відповідав сезонній динаміці Розвиток фітопланктону р. Псел був на рівні минулого року – структура фітопланктону збалансована, але сезонна динаміка його розвитку не простежувалась. У р. Стир (створ 1,5 км нижче м. Луцьк) залишалась значною частка α–мезосапробних водоростей (показники органічного забруднення) – до 59%, спостерігалось погіршення якості вод до 3-4, 4 класу. Пік розвитку фітопланктону припадав на жовтень, в цей час стан угруповання був найбільш стабільний. В макрозообентосі збільшилось загальне видове багатство, зросла кількість знайдених видів молюсків, волохокрильців, одноденок, двокрилих комах. Загалом якість вод відповідала 3 класу - помірно забруднені води.

Видове багатство фітопланктону р. Горинь (смт Оржів) зросло, розвиток рослинного планктону був невисоким, досить рівним по сезонах. Домінували β-мезосапробні водорості-індикатори помірно забруднених вод. Як і минулого року, спостерігалось зменшення якісних і кількісних характеристик розвитку зоопланктону. Позитивною тенденцією був масовий розвиток гіллястовусих ракоподібних в усіх пробах (до 80%). У створі 1 км нижче смт Оржів гіллястовусі були домінуючою групою протягом всього року. Стабільний стан планктоценозів. За станом пелагіальних ценозів визначався 3-й клас якості вод - помірно забруднені.

Майже по всій акваторії Київського водосховища спостерігалось «цвітіння» вод. Домінуючими групами фітопланктону були β-мезосапробні діатомові, зелені та евгленові водорості. Чисельний розвиток діатомових у  створі 1 км вище м. Чорнобиль відповідав початковому ступеню «цвітіння» води, при якому концентрації вегетуючих клітин суттєво погіршують якість вод, утворюються шари з відмерлих клітин, що спливають. У жовтні інтенсивність «цвітіння» була сильного ступеня, коли концентрації вегетуючих водоростей екологічно небезпечні та викликають значне біологічне забруднення та заморні явища. У зоопланктоні частка видів – індикаторів забруднення була досить високою. Загалом стан водних ценозів відповідав 3 класу якості вод – помірно забруднені води.

Визначення токсичності вод (біотестування) на Київському водосховищі проводились навесні, влітку та восени. Гостра токсична дія вод на виживаність тест-об’єкта Ceriodaphnia affinis була зафіксована у серпні, в той час, як у 2014 р., гостра токсичність не спостерігалась у жодній з відібраних проб.

У річках  та пунктах   на   східному   кордоні  (рр. Уди - 10 км вище   м. Харків, Лопань - 1 км вище  м. Харків,  Харків - у межах м. Харків, Оскіл - 1 км вище м.  Куп’янськ) загальна картина забруднення у 2015 р. суттєво не змінилася. Спостерігалось деяке збільшення сполук азоту амонійного за середнім вмістом у 1-2 рази, максимальним у – 4 рази, азоту нітритного – у 2-3 рази та у 7 разів відповідно. Підвищились концентрації сполук мангану у річці Лопань, максимальний вміст досяг 14 ГДК (рівень ВЗ).

Зафіксовано зменшення середньорічної та разової концентрації мангану у р Уди до 3 ГДК та 8 ГДК відповідно,  заліза загального до рівня нижче ГДК у річках Уди, Харків,Оскіл.

За іншими інгредієнтами стан забруднення річок суттєво не змінився.

За гідробіологічними показниками відбулось погіршення стану планктонних ценозів р. Уди, зниження якісних і кількісних характеристик їх розвитку. Максимальний розвиток фіто- і зоопланктону спостерігався у червні. У серпні – жовтні у створі 10 км нижче м. Харків відбулось різке погіршення сапробіологічної ситуації, зросла представленість високосапробних видів. Якість вод в цей період погіршувалась до 3-4, 4 класу - забруднені води. В період серпень-жовтень і в фіто- і в зоопланктоні зустрічались поодинокі організми. Сезонна динаміка угруповань не простежувалась.

Кількісні та якісні характеристики розвитку фітопланктону р. Лопань зберігались на рівні минулого року. У серпні спостерігалось різке погіршення стану водоростевого планктону, в пробах у створі 1 км вище м. Харків зустрічались поодинокі клітини α- мезосапробних водоростей. Клас якості вод у цей період погіршувався до 4 - забруднені води. Кількісні характеристики розвитку зоопланктону знизились у 4-9 разів, видовий склад зоопланктону теж став біднішим. Розвиток тваринного планктону по сезонах був досить рівним. В усіх пробах зустрічались гіллястовусі ракоподібні. Індекс сапробності у верхньому створі вказував на 2 клас якості - чисті води. Значення ІС за фітопланктоном вказували на значно гіршу якість вод, ніж за зоопланктоном.

Кількісні характеристики розвитку планктонних ценозів р. Харків у межах м. Харків , порівняно з минулим роком, зросли у 3-4 рази. Протягом вегетаційного періоду у фітопланктоні переважно розвивались β-мезосапробні синьозелені водорості, фітопланктон чисельний і різноманітний, його розвиток був сталий. Угруповання зоопланктону перебувало в стабільному стані, домінували оліго, оліго-β-мезосапроби (індикатори чистих вод). У зоопланктоні домінували веслоногі ракоподібні, у всіх пробах зустрічались гіллястовусі рачки.

Продовжувались процеси збіднення фітопланктону р. Оскіл (м. Куп’янськ), його розвиток був нестабільний, протягом року зустрічались поодинокі клітини водоростей. Восени, коли здатність вод річки до  самоочищення  мінімальна,  якість вод погіршувалась до  3-4,  4 класу (частка α-мезосапробів у цей період збільшилась до 37-72%). Розвиток зоопланктонного угруповання був досить стабільний, але чисельні характеристики (чисельність і біомасса) і видовий склад, як і  минулого року, залишались на мінімальному рівні. Домінували безхребетні оліго-β-, β-оліго- та β-мезосапроби (індикатори чистих, помірно забруднених вод). Позитивною тенденцією було домінування у всіх пробах тваринного планктону – гіллястовусих рачків.

2.4. Радіоактивне забруднення поверхневих вод. Показники радіоактивного забруднення поверхневих вод визначались у 9 створах на річках Дніпро, Десна, Дунай, Південний Буг. Спостереження за радіоактивним забрудненням дніпровських водосховищ гідрометслужба України проводить в основному у їх нижніх частинах (у верхніх б’єфах ГЕС).

У рамках радіоекологічного моніторингу у зонах впливу діючих АЕС визначення рівнів радіоактивного забруднення поверхневих вод проводились на річках Стир та Горинь.

Радіаційний стан водних об’єктів басейну Дніпра у 2015 р., як і в інші роки після аварії на Чорнобильській АЕС, визначався переважно техногенними радіонуклідами, що змиваються із водозборів, що були забруднені внаслідок аварійних викидів.

Оскільки на теперішній час головним шляхом надходження радіонуклідів до Київського водосховища (з подальшою міграцією по каскаду дніпровських водосховищ) залишаються води р. Прип’ять, то умови формування поверхневого стоку в її басейні  (перш за все у межах зони відчуження) мають вирішальний вплив на радіаційний стан всього дніпровського каскаду водосховищ.

Гідрометеорологічні умови, що склались у 30-км зоні відчуження у 2015 р., не призвели до ускладнень радіаційної ситуації на водних об'єктах зони та дніпровської водної системи. На пригирловій ділянці р. Прип’ять максимуми весняного водопілля сформувалися у середині березня. За висотою максимальні рівні води були близькі та дещо вищі за мінімальні за період спостережень. Встановлені критичні відмітки, за яких відбувається затоплення найбільш забруднених, не захищених водоохоронними дамбами ділянок заплави, перевищені не були. За об’ємом стоку і максимальною витратою води весняне водопілля 2015 р. на Прип’яті можна оцінити як одне з найбільш маловодних за період спостережень.

Такі гідрологічні умови сприяли тому, що вміст радіонуклідів у воді р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 2015 р. був одним із найменших за весь період спостережень після аварії і у 1,2-1,6 рази меншим ніж у 2014 р. За даними ДСП “Чорнобильський спецкомбінат” ДАЗВ України об’ємна активність стронцію-90 у воді річки протягом року коливалась від 23 до 160 Бк/м3 і в середньому за рік становила 88 Бк/м3 (у 2014 р. – 109 Бк/м3); об’ємна активність цезію-137 була у межах 6-93 Бк/м3 за середнього значення 38 Бк/м3 (у 2014 р. – 59 Бк/м3).

Винос стронцію-90 водами р. Прип’ять у створі м. Чорнобиль у 2015 р. склав 0,41х1012 Бк (11,1 Кі), що становить 38% від виносу у 2014 р. Річний винос цезію-137 дорівнював 0,22х1012 Бк (5,83 Кі) – 40% від виносу попереднього року. Показники виносу радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 у 2015 р. були найменшими за період спостережень після аварії.

Певна кількість радіонуклідів стронцію-90 і цезію-137 потрапляє до дніпровських водосховищ із стоком Верхнього Дніпра і Десни, однак внесок цих річок у радіоактивне забруднення каскаду порівняно з р. Прип’ять значно менший.

Вміст радіонуклідів у водах Верхнього Дніпра (с. Неданчичі) та р. Десни (м. Чернігів) у 2015 р. знаходився на передаварійному рівні і був одним із найменшим за весь період спостережень після аварії на ЧАЕС: концентрації стронцію-90 у воді в середньому за рік складали, відповідно, 6,8 та 5,5 Бк/м3 (у 2014 р. – 6,5 та 5,1 Бк/м3); концентрації цезію-137 становили, відповідно, 5,8 та 0,97 Бк/м3 (у 2014 р. – 6,1 та 0,88 Бк/м3).

Загальний внесок Верхнього Дніпра і Десни у забруднення дніпровських водосховищ стронцієм-90 та цезієм-137 становить, відповідно, 0,093х1012 Бк (2,51 Кі) та 0,058х1012 Бк (1,57 Кі), що відповідає 21 та 24% від внеску р. Прип’ять разом з річками Уж та Брагінка.

У каскаді дніпровських водосховищ під впливом різних природних факторів відбувається трансформація стоку радіонуклідів, що надходять з річковими водами із забруднених територій, і внаслідок природних процесів самоочищення водних мас, поступове зменшення їх концентрацій.

При проходженні забруднених прип’ятських вод від м. Чорнобиль через Київське водосховище середньорічна концентрація стронцію-90 знизилась у 2 рази і в створі верхнього б’єфу Київської ГЕС (м. Вишгород) складала в середньому за рік 44,2 Бк/м3. Вниз по Дніпру внаслідок розбавлення більш чистими водами бокових приток вміст стронцію-90 у воді й далі зменшувався і у Каховському водосховищі в районі м. Нова Каховка становив у середньому за рік 22,7 Бк/м3, що у 3,9 разів менше ніж у воді Прип’яті (у 2014 р. аналогічні показники складали 43,2 Бк/м3 у Київському водосховищі та 25,6 Бк/м3 у Каховському).

Зниження концентрації цезію-137 вздовж Дніпра відбувається більш інтенсивно, ніж стронцію-90. Вирішальну роль у цьому відіграють, окрім розбавлення, процеси седиментації (значна частина цезію-137 акумулюється у донних відкладах водосховищ). У 2015 році середня концентрація цезію-137 у Київському водосховищі становила 10,4 Бк/м3, що у 3,7 разів менше, ніж у прип’ятській воді; у Каховському водосховищі вона складала вже 0,55 Бк/м3, тобто була у 69 разів менша за вміст цього радіонукліду у воді р. Прип’ять  (у 2014 р. відповідно 11,4  і  0,49 Бк/м3).

У Дніпро-Бузькому лимані в районі м. Очаків вміст стронцію-90 у середньому за рік дорівнював 11,5 Бк/м3, вміст цезію-137 – 4,2 Бк/м3 (у 2014 р. аналогічні показники становили 16,9 та 5,3 Бк/м3 відповідно).

Загалом у 2015 р. у водах дніпровського каскаду вміст радіонуклідів стронцію-90 і цезію-137 у більшості пунктів спостережень був близьким до показників у 2014 р. Лише у Дніпро-Бузькому лимані (м. Очаків) концентрації радіонуклідів були меншими, ніж у попередньому році: стронцію-90 – на 50%, цезію-137 – на 25%.

Об’ємна активність радіонуклідів у водах річок Південний Буг і Дунай (на українській ділянці) в останні роки коливалась у межах багаторічних значень і також була близькою до передаварійних рівнів. Середній за 2015 рік вміст стронцію-90 у воді Дунаю в районі м. Ізмаїл складав 8,9 Бк/м3, цезію-137 – 1,4 Бк/м3 (у 2014 р. відповідно 7,9 та 1,7 Бк/м3); у воді Південного Бугу в районі м. Миколаїв концентрація   стронцію-90  дорівнювала  6,5 Бк/м3,   цезію-137 – 2,3 Бк/м3   (у 2014 р. відповідно 6,5 та 1,5 Бк/м3).

Об’ємна активність стронцію-90 у поверхневих водах у зонах впливу Рівненської (р. Стир) та Хмельницької (р. Горинь) атомних електростанцій знаходилась у 2015 р. в межах 3,4-5,7 Бк/м3. Об’ємна активність цезію-137 у поверхневих водах у зонах впливу Рівненської та Хмельницької АЕС складала 2,09-3,79 Бк/м3. Дані про вміст радіонуклідів у контрольованих водних об’єктах України наведено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.  Вміст радіонуклідів у поверхневих водах України у 2015 р.

| Об’єкт та пункт спостереження | Концентрація, Бк/м3 |
| --- | --- |
|  | цезій-137* | стронцій-90 |
|  | мін. | макс. | середнє | мін. | макс. | середнє |
| р. Прип’ять – м. Чорнобиль** | 6,0 | 93,0 | 38,0 | 23,0 | 160,0 | 88,0 |
| р. Дніпро – с. Неданчичі | 3,1 | 10,6 | 5,8 | 5,8 | 7,9 | 6,8 |
| р. Десна – м. Чернігів | 0,50 | 1,4 | 0,97 | 4,3 | 7,5 | 5,5 |
| Київське вдсх. – м. Вишгород | 5,3 | 18,2 | 10,4 | 34,9 | 51,0 | 44,2 |
| Канівське вдсх. – м. Київ | 1,7 | 18,5 | 7,5 | 26,9 | 55,9 | 39,8 |
| Канівське вдсх. – м. Канів | 3,3 | 16,9 | 8,4 | 17,8 | 23,7 | 19,9 |
| Каховське вдсх. – м. Нова Каховка | 0,40 | 1,2 | 0,55 | 18,7 | 24,9 | 22,7 |
| Дніпро-Бузький лиман – м. Очаків | 1,3 | 7,0 | 4,2 | 8,3 | 17,4 | 11,5 |
| р.Південний Буг – м.Миколаїв | 0,4 | 6,0 | 2,3 | 5,1 | 7,4 | 6,5 |
| р.Дунай – м.Ізмаїл | 0,5 | 2,6 | 1,4 | 6,5 | 10,8 | 8,9 |
| р.Стир , зона впливу РАЕС | 2,89 | 3,79 | 3,25 | 4,4 | 5,2 | 4,77 |
| р.Горинь, зона впливу ХАЕС | 2,09 | 3,06 | 2,50 | 3,4 | 5,7 | 4,95 |

*   - сумарна концентрація цезію-137 у зависі та розчині

** - дані ДСП „Чорнобильський спецкомбінат”

Таким чином, у 2015 р. у контрольованих водних об’єктах басейну Дніпра не зареєстровано перевищень допустимих концентрацій радіонуклідів, встановлених у “Допустимих рівнях вмісту радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90 у харчових продуктах та питній воді” (ДР-2006).

Динаміка забруднення вод дніпровських водосховищ стронцієм-90 і цезієм-137 у 1987-2015 рр. наведена на рис. 2.1–2.2. Незважаючи на сталу тенденцію до зменшення забруднення, в окремі роки та сезони спостерігались суттєві коливання концентрацій радіонуклідів внаслідок ускладнення радіаційної ситуації на водних об'єктах зони відчуження під час проходження високих весняних повеней, дощових паводків тощо.

Рис.2.1. Динаміка концентрації цезію-137 у водах каскаду дніпровських водосховищ

Рис. 2.2. Динаміка концентрації стронцію-90 у водах каскаду дніпровських водосховищ

Наведені вище результати, з урахуванням того, що у Чорнобильській зоні відчуження постійно здійснюються роботи щодо запобігання виносу радіонуклідів у Київське водосховище, дають підстави прогнозувати, що ситуація стосовно забруднення води дніпровського каскаду техногенними стронцієм-90 та цезієм-137 залишатиметься стабільною з тенденцією до поліпшення радіаційного стану поверхневих вод України

2.5 Екологічний стан Чорного та Азовського морів.

Спостереження за станом забруднення вод Чорного моря проводились у дельті р. Дунай та дельтових водотоках, в гирлі р. Південний Буг та Бузькому лимані, в гирлі р. Дніпро і Дніпровському лимані, у Сухому лимані і на підході до нього, в акваторії порту Одеса. Води Чорного моря були найбільш забруднені нафтовими вуглеводнями (НВ), фенолами, хромом шестивалентним. Дещо меншим у водах був вміст сполук азоту, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР), загального фосфору.

Середньорічні концентрації НВ коливались у межах 4,8-6,4 ГДК у водах гирла р. Південний Буг, гирла р. Дніпро, Бузького і Дніпровського лиманів.  Максимальний вміст НВ досягав рівня 10 ГДК у водах гирла р. Південний Буг, Бузького і Дніпровського лиманів,  4,4-6,0 ГДК – у водах гирла р. Дніпро та порту Одеса, <1,0 ГДК – у водах Сухого лиману та вхідного каналу до нього. Порівняно з попереднім роком вміст нафтопродуктів підвищився у гирлових ділянках річок Південний Буг і Дніпро, у Бузькому і Дніпровському лиманах;  в інших районах контролю вміст НВ не змінився (табл.2.3.).

Середньорічні концентрації фенолів на рівні 1,0 ГДК спостерігались у водах дельти і дельтових водотоках р. Дунай; в інших районах контролю середньорічні концентрації фенолів були значно нижче рівня ГДК.

Таблиця 2.3.  Забруднення річних та морських вод за  даними спостережень гідрометеорологічних організацій Державної служби України  з надзвичайних ситуацій  у 2015 році

| Райони моря, що контролюються | Середні за рік концентрації/максимальні (мінімальні для кисню) значення |
| --- | --- |
|  | Нафто-продукти, ГДК | СПАР, ГДК | Феноли, ГДК | Азот амонійний, ГДК | Азот загальний, мг/дм3 | Фосфор загальний, мг/дм3 | Азот нітрит-ний, ГДК | Азот нітрат- ний, ГДК | Розчинений кисень, % насичення | Сірко водень, мл/дм3 |
| Дельта р.Дунай1) | н.в./<1 | <1/<1 | 1,0/4,0 | (1/<1 | - | 0,09/0,19 | (1/1,4 | <1/<1 | 90/77 | - |
| Дельтові водотоки1) | н.в./<1 | н.в./<1 | 1,0/3,0 | (1/<1 | 2,8/5,0 | 0,09/0,16 | (1/1,4 | <1/<1 | 86/75 | - |
| Гирло р. Південний Буг, Бузький лиман1) | 4,8/10 | <1/1,6 | н.в./8,2 | (1/2,7 | 0,78/7,60 | 0,14/1,01 | <1/2,1 | <1/<1 | 96/39 | - |
| Дніпровський лиман | 6,4/10 | н.в./<1 | н.в./4,7 | (1/(1 | 0,81/4,50 | 0,08/0,28 | <1/<1 | <1/<1 | 72/41 | н.в |
| Гирло річки Дніпро1) | 6,0/9,0 | <1/<1 | н.в./4,4 | (1/(1 | 1,4/3,10 | 0,14/0,20 | <1/<1 | <1/<1 | 89/61 | - |
| Сухий лиман | н.в./<1 | н.в./<1 | н.в./н.в. | (1/(1 | 0,13/0,27 | 0,04/0,11 | <1/<1 | (1/(1 | 74/40 | н.в. |
| Вхідний канал до Сухого лиману | н.в./<1 | н.в./<1 | н.в./н.в. | (1/(1 | 0,12/0,26 | 0,04/0,10 | <1/<1 | (1/(1 | 70/45 | н.в. |
| Порт Одеса1) | <1/4,4 | (1/1,3 | н.в./6,0 | (1/(1 | 0,05/0,07 | 0,01/0,02 | <1/<1 | (1/(1 | 95/69 | - |
| Зовнішній рейд і акваторія порту Маріуполь | <1/21,6 | <1/<1 | н.в./3,0 | <1/1 | 1,16/2,24 | 0,04/0,28 | 1/4,9 | <1/<1 | 98/71 | н.в. |
| Бердянська затока2) | <1/1 | н.в./<1 | н.в./н.в. | <1/<1 | 0,84/1,20 | 0,01/0,02 | <1/<1 | <1/<1 | 98/91 | н.в. |
| Утлюцький лиман1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 104/87 | - |
| 1) дані наведено для поверхневого шару води; 2) дані наведено за серпень, листопад; н.в. не виявлено або нижче за межу визначення; - спостереження не проводились |  |

Максимальний вміст фенолів досягав рівня 8,2 ГДК у водах гирла р. Південний Буг та  Бузького лиману,  6,0 ГДК – у водах порту Одеса, 3,0-4,7 ГДК – у водах дельти р. Дунай, дельтових водотоків, Дніпровського лиману та гирла р. Дніпро. Порівняно з попереднім роком вміст фенолів не змінився у дельті р. Дунай, у порту Одеса; в інших районах контролю залишився на рівні менше ГДК.

Середньорічні та максимальні концентрації СПАР в усіх районах спостережень, як і у попередні роки, в основному були менше ГДК. Максимальні концентрація СПАР досягали 1,3-1,6 ГДК у водах гирла р. Південний Буг, порту Одеса.

Середньорічний вміст азоту амонійного, азоту нітритного та азоту нітратного в усіх районах контролю, як і у попередньому році  був нижче рівня ГДК.  У водах гирла р. Південний Буг, дельти Дунаю, дельтових водотоках максимальні концентрації складали по азоту амонійному 2,7 ГДК, по азоту нітратному – 1,4-2,1 ГДК. Найбільший вміст азоту загального спостерігався у дельтових водотоках р. Дунай (5,0мг/дм3), гирлі Південного Бугу і Бузькому лимані(7,60 мг/дм3), Дніпровському лимані(4,50мг/дм3).

Найбільші концентрації загального фосфору відмічені у поверхневих водах гирла р. Південний Буг,  Бузького та Дніпровського  лиману, гирла р. Дніпро і дельти р. Дунай.

Вміст хрому шестивалентного у дельті р. Дунай змінювався в діапазоні від «не виявлено» до 9 ГДК; повторюваність концентрацій вище ГДК становила 94% від загальної кількості спостережень.

У деяких районах Чорного моря та гирлових ділянок річок були виявлені хлорорганічні пестициди. У дельті р. Дунай були виявлені максимальні концентрації ДДД у межах 14-40 нг/дм3 у березні та жовтні, ДДТ – на рівні 19 нг/дм3, ДДЕ-20 нг/дм3 – у березні.

Присутність сірководню в районах спостережень не було виявлено.

Середньорічний  вміст  розчиненого  кисню у поверхневих водах в усіх районах моніторингу становив 82-96% насичення.  У придонних водах середня концентрація розчиненого кисню становила: у Дніпровському лимані – 66 %,  Сухому лимані та в районі вхідного каналу – 62-64 %, в акваторії порту Одеса – 94%.  За  мінімальними  значеннями  протягом року відзначалося зниження розчиненого у воді  кисню у поверхневих водах до  39-77%,   у  придонних  водах – до 40-69 %  насичення.  Випадків низького (≤3,0мгО2/дм3) та екстремально низького вмісту (≤2,0мгО2/дм3) розчиненого кисню в районах спостережень не спостерігалось.

У 2015 р. найбільш забрудненими були води гирла р. Дніпро, вони класифікувалися як забруднені. Води гирла Південного Бугу, Бузького лиману  та  порту Одеса  характеризувались,  як  помірно  забруднені.  Води  акваторії  вхідного каналу  у Сухий лиман,  Сухого лиману, дельти  і  дельтових водотоків  р. Дунай  характеризувались,  як чисті.  У порівнянні з попереднім роком покращилася якість вод акваторії порту Одеса і  дельти Дунаю. В інших районах контролю якість води залишилася незмінною.

Забруднення донних відкладів. У верхньому шарі донних відкладів Сухого лиману та узмор'я вміст фенолів, як і у попередні роки, не перевищував нижньої межі визначення (3 мкг/г абсолютно сухого ґрунту). Вміст НВ був у межах 0,05-0,06 мг/г абсолютно сухого ґрунту. Забруднення верхнього шару донних відкладень нафтовими вуглеводнями у порту Одеса у травні і вересні змінювалось від 0,06 до 0,61 мг/г, фенолами – від >3 до 6 мкг/г.

Спостереження за станом забруднення вод Азовського моря проводилися у Таганрозькій затоці на акваторії порту Маріуполь та його зовнішньому рейді та у Бердянській затоці. У прибережній зоні Утлюцького лиману спостереження проводились тільки за вмістом розчиненого у воді кисню.

Середні концентрації НВ в усіх районах спостережень були менше ГДК. Максимальна концентрація нафтових вуглеводнів на рівні 21,6 ГДК відмічена у вересні на акваторії порту Маріуполь. Порівняно з попереднім роком повторюваність концентрацій, що перевищували ГДК, у Таганрозькій затоці збільшилась у 3,8 рази і становила 38% від загального числа спостережень, а у Бердянській затоці не змінилась.

Середньорічні  концентрації  фенолів  були  також  менше  нижньої межі  визначення в усіх районах моніторингу. Максимальний вміст фенолів у водах акваторії порту Маріуполь досягав рівня 3,0 ГДК. Порівняно з попереднім роком вміст фенолів у районах спостережень майже не змінився. Середні і максимальні концентрації СПАР в усіх районах контролю були нижче рівня ГДК (як і у попередньому році).

Середньорічний вміст азоту амонійного, азоту нітритного і азоту нітратного був нижче рівня ГДК, за виключенням району акваторії порту Маріуполь, де середня концентрація азоту нітритного становила 1,6 ГДК, а максимальна – 4,9 ГДК. У воді зовнішнього рейду порту Маріуполь максимальний вміст азоту амонійного досягав 1,0 ГДК, азоту нітритного – 4,9 ГДК. Порівняно з попереднім роком в усіх районах контролю підвищився вміст азоту амонійного.

Вміст загального фосфору порівняно з попереднім роком в усіх районах спостережень зменшився і був у межах 0,01-0,04 мг/дм3 за середніми та у межах 0,02-0,28мг/дм3 – за максимальними концентраціями.

За вмістом розчиненого кисню поверхневий горизонт вод районів контролю був добре аерований, його середні концентрації становили 99-102 % насичення. Придонні води були близькі до насичення, вміст кисню був у межах 95-97% насичення. Мінімальний вміст розчиненого кисню зафіксовано у поверхневих водах акваторії порту Маріуполь у лютому – 71% насичення.

У водах  районів контролю присутність сірководню не зафіксована.

Згідно з комплексною оцінкою якості поверхневих вод за найбільш токсичними речовинами води Таганрозької затоки класифікувались, як помірно забрудненні. Порівняно з попереднім роком якість вод в районі Таганрозької затоки дещо погіршилась.

Забруднення донних відкладів. Концентрації НВ у верхньому шарі донних відкладень акваторії порту Маріуполь у травні і жовтні були нижче за межу визначення.

Вміст фенолів у травні і жовтні змінювався від 0,95 до 3,00 мкг/г сухого ґрунту. Максимальна концентрація визначена у липні в гирлі р. Кальміус. Середній вміст фенолів у донних відкладах становив 1,83 мкг/г сухого ґрунту, що в 1,7 рази вище, ніж у попередньому році.

3. Забруднення ґрунтів.

Пестициди. У 2015 р. вибірковими обстеженнями для визначення вмісту залишкових кількостей (ЗК) пестицидів були охоплені сільськогосподарські угіддя 27 районів 13 областей України.

Всього протягом року було відібрано 167 проб ґрунту на загальній площі 2582,3 га для визначення ЗК хлорорганічних пестицидів – дихлордифенілтрихлоретану (ДДТ) в сумі з дихлордифенілетиленом (ДДЕ), ізомерів альфа- і гамма- гексахлорциклогексану (ГХЦГ) та нітратів.

На території сільгоспугідь України, що обстежувались у 2015 р., сеpедній вміст залишкових кількостей ( ДДТ в ґрунтах був значно нижчий рівня гранично допустимих нормативів - 0,002 ГДК (у 2014 р. середній вміст складав 0,004 ГДК). Максимальний вміст ( ДДТ на рівні 0,04 ГДК було виявлено у одиничних пробах ґрунтів під садом "ДГ Садове" у Артемівському районі Донецької області та під виноградником ТОВ "Тавр" Бериславського району Херсонської області, на рівні 0,05 ГДК – у ґрунтах під виноградниками радгоспу ВАТ "Радсад" Миколаївського району Миколаївської області.

Залишкова кількість ( ГХЦГ у пробах ґрунтів майже усіх обстежених областей була значно нижче рівня гранично допустимих нормативів – 0,001 ГДК. Одиничні випадки забруднення альфа і гамма ГХЦГ на рівні 0,08 ГДК зафіксовано у ґрунтах під садом радгоспу ВАТ "Радсад" у Миколаївському районі Миколаївської області, 0,04 ГДК – у ґрунтах під виноградником ТОВ "Тавр" Бериславського району Херсонської області, 0,03 ГДК – у ґрунтах під озимим житом ПСП "Нива" Рівненського району Рівненської області.

Нітрати. Вміст нітратів у ґрунтах сільгоспугідь був нижчий рівня ГДК. У ґрунтах господарств загалом по областях середня концентрація нітратів становила 8 (млн-1) – 0,06 ГДК.

Найбільший вміст нітратів виявлено у ґрунтах Черкаської, Рівненської, Одеської, Запорізької, Київської та Чернігівської  областей, де середні концентрації були у межах 8 - 17 (млн-1) – 0,06 - 0,13 ГДК, максимальні - 31-50 (млн-1) – 0,23-0,38 ГДК.

Найменший вміст нітратів виявлено у ґрунтах Донецької, Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Волинської та Полтавської областей,  де  середні  концентрації  нітратів  були у межах 1 - 5 (млн-1) – 0,01-0,04 ГДК,   максимальні –  3 - 15(млн-1) – 0,02-0,1 ГДК.

Промислові токсиканти. На вміст промислових токсикантів вибірково були обстежені ґрунти 19 населених пунктів України:  міста Кіровоград, Київ, Миколаїв, Полтава,  Харків,  Чернівці;  Бровари, Боярка, Вишгород, Обухів Київської області, Болград Одеської, Гадяч, Лубни Полтавської, Жмеринка Вінницької, Коломия, Яремче  Івано-Франківської,  Маріуполь Донецької, Остер Чернігівської, Чортків Тернопільської областей.

Всього було відібрано 632 проби ґрунту, які проаналізовано на вміст шести металів – кадмію, мангану, міді, нікелю, свинцю та цинку.

За даними спостережень найбільш забрудненими виявились ґрунти Кіровограду, Маріуполя, Полтави, Чернівців, Чорткова. В окремих містах зафіксовані разові концентрації металів на достатньо високому рівні (табл.3.1).

Таблиця 3.1.   Вміст промислових токсикантів( в кратності ГДК) у ґрунтах за  даними спостережень гідрометеорологічних організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій  у 2015 р.

| Місто | Кількiсть проб | Забруднювальні речовини (середній/максимальний вміст, в кратності ГДК) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cd | Mn | Cu | Ni | Pb | Zn |
| Болград | 15 | 0,4/0,8 | 0,5/0,6 | 0,6/1,2 | 0,5/0,7 | 1,2/2,2 | 1,5/2,1 |
| Боярка | 20 | 0,1/0,5 | 0,2/0,4 | 0,4/1,8 | 0,1/0,1 | 0,6/1,7 | 1,2/3,3 |
| Бровари | 25 | 0,1/0,8 | 0,2/0,4 | 0,9/5,4 | 0,2/0,6 | 0,6/2,2 | 1,3/3,3 |
| Вишгород | 27 | 0,1/0,5 | 0,2/0,6 | 0,6/8,8 | 0,1/0,2 | 0,8/4,9 | 1,6/4,0 |
| Гадяч | 20 | 0,1/0,3 | 0,4/0,6 | 0,4/2,0 | 0,2/0,3 | 0,6/1,3 | 0,7/2,1 |
| Жмеринка | 17 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 1,0/2,9 | 0,5/0,8 | 3,4/13,3 | 2,6/4,2 |
| Кіровоград | 60 | 0,3/1,3 | 0,3/0,5 | 1,0/27,6 | 0,3/0,5 | 1,5/15,3 | 2,4/6,7 |
| Київ | 55 | 0,1/0,3 | 0,2/0,5 | 0,2/0,6 | 0,1/0,2 | 0,6/2,1 | 1,8/6,5 |
| Коломия | 20 | 0,1/0,3 | 0,5/0,7 | 0,6/2,4 | 0,4/0,5 | 0,7/2,7 | 1,5/2,8 |
| Лубни | 30 | 0,4/1,0 | 0,3/0,5 | 0,6/2,5 | 0,2/0,4 | 1,0/4,7 | 1,5/7,6 |
| Маріуполь | 30 | 0,8/2,5 | 1,0/2,3 | 1,0/3,3 | 0,4/0,7 | 3,5/36,2 | 3,3/7,3 |
| Миколаїв | 60 | 0,1/0,5 | 0,3/0,5 | 0,7/4,2 | 0,4/0,7 | 1,4/4,7 | 1,5/3,7 |
| Обухів | 10 | 0,1/0,5 | 0,1/0,2 | 0,2/0,3 | 0,1/0,2 | 0,3/0,6 | 0,6/1,2 |
| Остер | 15 | 0,1/0,5 | 0,1/0,4 | 0,3/0,4 | 0,1/0,2 | 0,9/1,6 | 1,2/2,5 |
| Полтава | 60 | 0,1/0,5 | 0,4/1,1 | 1,0/20,0 | 0,3/0,6 | 1,7/7,8 | 1,4/4,3 |
| Харків | 80 | 0,4/2,3 | 0,4/1,4 | 1,3/18,7 | 0,4/0,7 | 1,6/6,5 | 2,0/7,5 |
| Чернівці | 55 | 0,4/2,5 | 0,5/0,8 | 1,2/11,7 | 0,5/2,5 | 2,4/30,8 | 2,8/37,6 |
| Чортків | 19 | 0,1/0,8 | 0,5/0,8 | 0,6/1,7 | 0,5/0,8 | 1,7/20,0 | 1,4/5,7 |
| Яремче | 14 | 0,0/0,0 | 0,4/0,8 | 0,3/0,9 | 0,3/0,5 | 0,4/0,8 | 1,0/2,8 |

У ґрунтах Кіровограду середній вміст цинку був на рівні 2,4 ГДК, свинцю – 1,5 ГДК, міді – 1,0 ГДК. Середній вміст решти важких металів був нижче рівня відповідних ГДК.

Максимальний вміст міді на рівні ВЗ – 27,6 ГДК виявлено у ґрунтах на території заводу ім. Кірова, свинцю – 15,3 ГДК у ґрунтах на території Кіровоградського ремонтно-механічного заводу (КРМЗ), цинку – 6,7 ГДК у ґрунтах на території ЗАТ "Дзеркальник", кадмію – 1,3 ГДК у ґрунтах на території КРМЗ.

У ґрунтах  Маріуполя середній вміст свинцю був на рівні 3,5 ГДК, цинку – 3,3 ГДК, мангану та міді – 1,0 ГДК. Середній вміст кадмію та нікелю не перевищував ГДК.

Максимальний вміст свинцю на рівні ВЗ – 36,2 ГДК, цинку – 7,3 ГДК, міді – 3,3 ГДК виявлено у ґрунтах на території ВАТ "Авторадіатор", кадмію – 2,5 ГДК  та  мангану – 2,3 ГДК у ґрунтах на території ПАТ "ММК ім. Ілліча".

У ґрунтах Полтави середній вміст свинцю був на рівні 1,7 ГДК, цинку – 1,4 ГДК, міді – 1,0 ГДК. Середній вміст кадмію, мангану та нікелю не перевищував відповідні ГДК.

Максимальний вміст міді на рівні ВЗ – 20,0 ГДК, свинцю – 7,8 ГДК, цинку – 4,3 ГДК виявлено у ґрунтах на території ПАТ "Полтавський алмазний інструмент", мангану – 1,1 ГДК на території ВАТ "Полтавахіммаш".

У ґрунтах Чернівців середній вміст цинку був на рівні 2,8 ГДК, свинцю – 2,4 ГДК, міді – 1,2 ГДК. Середній вміст кадмію, мангану та нікелю не перевищував відповідні ГДК.

За максимальним вмістом виявлено два випадки ВЗ: цинку – 37,6 ГДК та свинцю – 30,8 ГДК у ґрунтах на території пасажирського вагонного депо станції "Чернівці". Максимальний вміст міді на рівні 11,7 ГДК виявлено у ґрунтах на території ТДВ НВФ "Граніт", кадмію – 2,5 ГДК у ґрунтах на території залізничної станції "Чернівці-Північна", нікелю – 2,5 ГДК  у ґрунтах  на території  ДП "Завод "Електропобутприлад".

У ґрунтах Чорткова середній вміст свинцю був на рівні 1,7 ГДК, цинку – 1,4 ГДК. Середній вміст кадмію, мангану, міді та нікелю не перевищував відповідні ГДК.

Максимальний вміст свинцю на рівні ВЗ – 20,0 ГДК та цинку – 5,7 ГДК, міді – 1,7 ГДК зафіксовано в районі "Чортківський ливарно-механічний завод".

У ґрунтах  інших міст  середні концентрації  свинцю  були  у  межах  0,3 - 3,4 ГДК, цинку – 0,6 - 2,6 ГДК, міді – 0,2 -1,3 ГДК.

Максимальні концентрації свинцю досягали 13,3 ГДК у ґрунтах Жмеринки в районі металобази "АВ Метал Груп". Максимальний вміст  міді на рівні 18,7 ГДК, свинцю – 6,5 ГДК зафіксовано у ґрунтах м. Харків в районі ТОВ "Реметалл". У ґрунтах м. Вишгород на території ТОВ "Вишвторресурс" зафіксовано максимальний вміст міді на рівні 8,8 ГДК, свинцю – на рівні 4,9 ГДК.

Максимальні концентрації цинку на рівні 7,6 ГДК зафіксовано у ґрунтах м. Лубни в районі заводу "Комсомолець", 7,5 ГДК – у ґрунтах Харкова в районі ТОВ "Реметалл",  6,5 ГДК – у ґрунтах  поблизу  школи №141 Дніпровського району м. Києва.

Загалом в Україні ґрунти найбільш забруднені свинцем, цинком, міддю, менше – манганом, кадмієм і нікелем. У промислових містах внаслідок багаторічних викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря навколо підприємств сформувалися зони підвищеного забруднення ґрунтового покриву важкими металами.

Висновки

За даними державної мережі спостережень гідрометслужби за станом забруднення навколишнього природного середовища на території України, рівні забруднення довкілля загалом залишаються достатньо високими.

У 2015 р. з 39 міст України, де проводились регулярні спостереження, у 15 містах атмосферне повітря за інтегральним показником характеризувалось дуже високим та високим ступенем забруднення. До цього списку ввійшли міста, де розташовано потужні промислові підприємства, а також ті, які мають значний парк пересувних джерел. Майже в усіх містах цього списку високий рівень забруднення атмосферного повітря пов’язаний із значними концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, завислих речовин.

У містах Донецької та Луганської областей, де ведуться бойові дії, багато підприємств – джерел потужних викидів забруднювальних речовин у повітря  припинило промислове виробництво, що привело до зменшення рівня забруднення атмосфери.

Концентрації радіоактивних елементів у повітрі на території України були стабільними і на декілька порядків нижчими за допустимі норми

У 2015 р., як і у попередні роки, якість вод за гідрохімічними показниками не відповідала нормативам за такими найбільш розповсюдженими речовинами, як сполуки важких металів, амонійний азот, нітритний азот, сульфати. Основними джерелами надходження забруднювальних речовин є стічні води різноманітних видів виробництва, підприємства сільського та комунального господарств, поверхневий стік.

Дані гідробіологічного моніторингу прісноводних об’єктів підтверджують відсутність суттєвого поліпшення якості води та стану водних екосистем.

За даними радіаційного контролю водних об`єктів України упродовж 2015 р. перевищень допустимих рівнів вмісту радіонуклідів у воді не зареєстровано.

У ґрунтах деяких міст країни внаслідок багаторічних викидів забруднювальних речовин у атмосферне повітря сформувалися локальні зони з високим вмістом важких металів.

# Footnotes

ГДК поділяються на середньодобові (ГДКс.д.),  з якими порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.

Середньорічна концентрація цезію-137 та стронцію-90 в атмосферному повітрі на території України у 1985 році складала 0,08×10–5 Бк/м3.

Під екстремально високим забрудненням поверхневих вод (ЕВЗ) прийнято рівень, який перевищує ГДК  у 100 разів для речовин 1-4 класів небезпеки; зниження розчиненого у воді кисню до значень 2 мг/л і менше; збільшення біохімічного споживання кисню за 5 діб (БСК5)  до 60 мгО2 /дм3 .

Під високим забрудненням поверхневих вод прийнято рівень, який перевищує ГДК у 10 разів, для нафтопродуктів, фенолів, сполук міді, хрому шестивалентного – у 30 разів; зниження розчиненого у воді кисню від 3 до 2 мг/л; значення БСК5  від 15 до 60 мгО2/л.

- Для порівняння концентрацій хімічних речовин в кратності ГДК організації гідрометслужби керуються «Обобщенным перечнем предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов», Минрыбхоз СССР, М., 1990 г.

Концентрація 90Sr і 137Cs у поверхневих водах у передаварійний період становила 10-15 Бк/м3

За санітарно-гігієнічними нормативами „Допустимі рівні вмісту радіонуклідів у харчових продуктах та питній воді (ДР-2006)” допустимі рівні цезію-137 та стронцію-90 у питній воді складають 2000 Бк/м3 (для кожного окремо).

Вміст нітратів наведено в частинах на мільйон (млн-1), що відповідає мкг/г, або мг/кг повітpяно-сухого ґрунту.

Під високим забрудненням ґрунтів прийнято вміст забруднювальних речовин техногенного походження у концентраціях від 20 до 49 ГДК.

# Text boxes

Рис.1.1.  Значення індексу забруднення атмосфери (ІЗА) в найбільш забруднених містах України у 2015 році

Рис.1.3.  Зміна середньорічних значень концентрацій основних іонів у 2006-2015 рр.

*  - за 2014-2015 рр.  без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Рис.1.2. Динаміка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних

джерел та зміна індексу забруднення атмосфери (ІЗА) по Україні за 1992-2015 роки.